Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка организации

и проведения работ по содержанию и ремонту

автомобильных дорог общего пользования

местного значения городского поселения Лянтор

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- Утвердить Порядок организации и проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Лянтор согласно приложению, к настоящему постановлению.

- Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

- Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2021.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования - начальника управления городского хозяйства Баранника А.С.

Временно исполняющий обязанности

Главы города				                                                        С.П.Жестовский

Приложение к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «___» _________ 2021 года

Порядок

организации и проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных

дорог общего пользования местного значения городского поселения Лянтор

1. Настоящий Порядок организации и проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения Лянтор  (далее – Порядок) определяет порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог; работ по поддержанию надлежащего технического содержания автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

2.Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 08.11.07г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее – работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) выполняется в соответствии с ОДМ 218.6.19-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ», Правилами подготовки документации по организации дорожного движения утверждённых приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30.07.2020 № 274 и включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее – проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее – сметные расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

4.Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в отношении автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление», осуществляется указанным учреждением (далее – Учреждение).

5.Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации.

6. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом данных Государственной инспекции безопасности дорожного движения об аварийности Учреждение осуществляет формирование проекта плана разработки проектов или сметных расчётов. Проект плана разработки проектов или сметных расчетов утверждается директором Учреждения.

7. В соответствии с планами разработки проектов или сметных расчетов Учреждение осуществляет разработку проектов или сметных расчетов.

8. В целях разработки проектов в установленном законодательством Российской Федерации порядке привлекаются подрядные организации.

9. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленных Министерством транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав дорожных сооружений.

10. В случае если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств бюджета городского поселения Лянтор на очередной финансовый год и последующие периоды ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, Учреждением разрабатываются сметные расчеты, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог с учетом финансовых возможностей.

11. При разработке сметных расчетов учитываются следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в его состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние

в) проведение работ по созданию доступной инфраструктуры для инвалидов.

12. Указанные в пункте 7 настоящего Порядка планы утверждаются Главой города Лянтор.

13. Утвержденные Главой города Лянтор проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

14. Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, предусмотренных планом проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядных организаций.

15.  При проведении работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схемами, согласованными Учреждением с органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

16. При проведении работ по содержанию автомобильных дорог:

а) при возникновении на автомобильной дороге препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения транспортных средств;

б) используемые машины оборудуются аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

17. Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется Учреждением в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.

18. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется Учреждением в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки уровня содержания автомобильных дорог, порядок проведения которой утверждается Министерством транспорта Российской Федерации.