ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» сентября 2021 года                                                                                      №  26

г. Лянтор

Об утверждении схемы

водоснабжения и водоотведения

городского поселения Лянтор на 2021 год и на период до 2031

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", Устава муниципального образования городское поселение Лянтор, в целях создания благоприятных и безопасных условий для проживания граждан на территории муниципального образования городское поселение Лянтор:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения городского поселения Лянтор на 2021 год и на период до 2031 согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в официальном выпуске газеты «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  города                                                                                                С.А. Махиня

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНА |
| --- | --- |
| Директор ЛГ МУП «УТВиВ» | Постановлением № 26 от 08.09.2021 |
| __________________ В.В. Билецкий | Глава администрации г.п. Лянтор |
|  | __________________ С.А. Махиня |

СХЕМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР 
НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2031 ГОД

ТЕРМИНОЛОГИЯ

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения используются следующие термины, определения, сокращения:

Схема водоснабжения и водоотведения – совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъёмочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития;

Водовод – гидротехническое сооружение для подвода или отвода воды в заданном направлении;

Источник водоснабжения – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

Система наружного водоснабжения – часть инженерной инфраструктуры, совокупность источников водоснабжения, водозаборных гидротехнических сооружений, водопроводных очистных сооружений, водоводов, регулирующих ёмкостей, насосных станций, внутриквартальных сетей, обеспечивающих население, общественные, промышленные и прочие предприятия водой;

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащая организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче её потребителям в соответствии с расчётным расходом воды;

Расчётные расходы воды – определённые по действующим методикам с использованием установленных нормативов потребления расходы воды для различных видов водоснабжения;

Система водоотведения – совокупность водоприёмных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселения и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

Технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определённая по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

Инженерная инфраструктура – единый обособленный комплекс как совокупность систем, объектов, сооружений и оборудования, и коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность потребителей (населения, общественных, промышленных и прочих предприятий) конструктивно обособленный как единое целое;

Схема инженерной инфраструктуры – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчётный срок;

ВОС – водозаборные очистные сооружения;

КОС – канализационные очистные сооружения;

КНС – канализационная насосная станция;

ГКНС – главная канализационная насосная станция.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа включает оценку существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения, перечень мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения, направленных на повышение энергетической эффективности, обеспечения доступности, бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения абонентов, охрану здоровья и улучшения жизни населения, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод.

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Лянтор разработана на основании следующих документов:

- Генеральный план городского поселения Лянтор Сургутского района ХМАО-Югры, утверждённый решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 04.04.2011 № 150 «Об утверждении Генерального плана города Лянтора Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»;

- Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 27.11.2015 №1007 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории микрорайона № 3 города Лянтора»;

- Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 26.07.2015 №351 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории микрорайона № 7 города Лянтора»;

- Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 23.06.2014 №502 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории микрорайона № 9 города Лянтора»;

- Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2012 №500 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории микрорайона № 11 города Лянтора»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно технического обеспечения», утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85" (ред. от 23.12.2019 г.) Утверждён приказом Минстроя России от 25.12.2018 г. № 860/пр;

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Согласно Закону Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 43-оз «Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядке его изменения», городское поселение Лянтор входит в состав Сургутского района. Статус и границы муниципального образования городское поселение Лянтор установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2004 года 
 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в соответствии с которым в состав городского поселения входит один населенный пункт: г.п. Лянтор. Дата образования городского поселения Лянтор: 27 мая 1931 года.

Муниципальное образование городское поселение Лянтор расположено в западной части Сургутского района в 91 км от административного центра Сургутского района г. Сургута, в 625 км к северо-востоку от Тюмени и граничит с межселенными территориями.

В состав городского поселения входит один населенный пункт – город Лянтор (административный центр), занимающий большую часть территории поселения. Общая площадь территории городского поселения Лянтор составляет 8750,9 га. Городское поселение Лянтор является самым многочисленным населённым пунктом в Сургутском районе. Общая численность населения городского поселения Лянтор на 01.01.2019 г. составляла 40,9 тыс. человек, из которых 1,0% коренные малочисленные народы Севера. В целом за период с 2014 по 2019 годы демографические тенденции имеют положительное направление. Ежегодный прирост численности населения городского поселения в среднем составлял 0,2 тыс. человек. Численность населения городского поселения на конец 2040 года должна составить 49,2тыс. человек.

Внешние транспортные связи городского поселения Лянтор с г. Сургутом и близлежащими сельскими поселениями Сургутского района осуществляются по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 
г. Сургут – г. Лянтор, автомобильным дорогам общего пользования местного значения, частным автомобильным дорогам общего пользования иного значения.

Территория города Лянтора расположена в границах лицензионных участков Лянторский и Ново-Быстринский. Недропользователем является ПАО «Сургутнефтегаз». Также в границах города расположен участок недр «Месторождение песка № 1 (участок 2) в районе г.п. Лянтор», разрабатываемый ПАО «Сургутнефтегаз», проявления торфа Пим-Тром-Юганское и Пим-Ляминское, которые находятся в нераспределенном фонде недр.

Экономика Лянтора представлена предприятиями нефтегазодобывающей промышленности, Лянторскими месторождениями нефти и газа. В настоящее время НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» ведёт разработку и эксплуатацию 8 месторождений: Лянторского, Маслиховского, Назаргалеевского, Санинского, Западно-Камынского, Северо-Селияровского, Западно-Сахалинского, Сынъёганского.

В окрестностях Лянтора имеются тепличные хозяйства промышленных предприятий, ведется разведение свиней, птицы.

Климатология

По строительно-климатическому районированию в соответствии с СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» территория городского поселения Лянтор относится к климатическому району IД.

Климат на территории городского поселения Лянтор резко континентальный, характеризуется продолжительной умеренно суровой снежной зимой, длительным залеганием снежного покрова, короткими переходными сезонами, поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом, коротким относительно теплым летом. Наблюдаются резкие колебания температуры в течение года и даже суток. Территория городского поселения Лянтор входит в гидроклиматическую зону весьма избыточного увлажнения и недостаточной теплообеспеченности.

Ветровой режим играет большую роль в формировании метеорологических условий в приземном слое воздуха, влияя на температуру воздуха, испарение с поверхности почв, транспирацию, распределение снежного покрова.

В летний период преобладают северные ветра, в осенне-зимний период - юго-западные ветра. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,6 м/с. Слабые ветра отмечаются в августе - 3,2 м/с.

Наибольшая высота снежного покрова достигает в середине марта, его высота в среднем составляет 46 см, в лесу максимальная - 64 см. Среднее число дней со снежным покровом составляет 202 дня. Согласно СП 131.13330.2018 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» инженерно строительные условия площадки характеризуются следующими данными:

- климатический район 1, подрайон 1Д;

- абсолютная минимальная температура воздуха – минус 55 °С;

- абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 34°С;

- температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 – минус 47°С;

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 43°С;

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 9,7°С;

- средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца – плюс 21,7°С;

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца – 9,7°С;

- продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха: ≤ 0°С - 200 суток, ≤ 8°С - 257 суток, ≤10°С - 274 суток;

- средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной температурой 8 оС и менее (отопительный период) (минус) - 9,9 оС;

- продолжительность отопительного периода суток/часов - 257/6128;

- преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-западное, за июнь-август – северное.

Согласно СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» (утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 891/пр) (ред. от 28.01.2019) приняты следующие данные:

- снеговой район - IV;

- расчетное значение снеговой нагрузки – 2,4 (240) кПа (кгс/м²);

- ветровой район - II;

- нормативная ветровая нагрузка – 0.30 (30) кПа (кгс/м²).

Гидрографическая характеристика

В западной части территории городского поселения Лянтор протекает река Пим с притоком Вачимъяун, Лекъяун и многочисленными старицами. Пойма реки Пим изрезана ложбинами, заболочена, сложена супесчаными грунтами.

Водный режим реки Пим характеризуется весенне-летним половодьем со средней продолжительностью 84 дня. Начинается оно обычно в начале мая и продолжается в среднем до конца июля. Объём стока половодья составляет 66 % от годового.

На реке Пим наблюдается устойчивый ледостав, со средней продолжительностью 200 дней. Средняя многолетняя дата появления ледяных образований 15 октября. Ледостав приходится на 27 октября. Весенний ледоход начинается в середине мая. Весенний ледоход длится в среднем 5 дней.

Режим стока носит неравномерный характер в течение года. Максимальные расходы воды наблюдаются на пике половодья, сразу после прохождения весеннего ледохода. Наименьшие расходы характерны для конца зимы.

Река Пим относится к бассейну реки Обь, является её правым притоком.

Общее направление течения реки Пим – с севера на юг. Длина реки – 390.км, площадь водосбора – 12700 км2.

Водосборный бассейн имеет вытянутую форму. Территория водосбора представлена пологоволнистой равниной, абсолютные отметки которой меняются в пределах 150 – 35 м БС.

Пойма реки изрезана ложбинами, заболочена, сложена супесчаными грунтами, заливается через пониженные участки, при урезе воды 250 см над нулём графика поста.

Население и трудовые ресурсы

Общая численность населения городского поселения Лянтор на 01.01.2021 г. составляла 43,38 тыс. человек, из которых 1,0% коренные малочисленные народы Севера. В целом за период с 2014 по 2019 годы демографические тенденции имеют положительное направление. Ежегодный прирост численности населения городского поселения в среднем составлял 0,2 тыс. человек.

Демографические показатели городского поселения Лянтор за период с 2014 по 2018 годы приведены ниже (Рисунок №1).

Рисунок №1 – Демографические показатели городского поселения Лянтор
за период с 2014 по 2018 годы

Несмотря на стабильный естественный прирост населения в период с 2014 по 2018 годы общий коэффициент рождаемости снизился с 15,2‰ до 14,3‰ (на 6%). На снижение рождаемости в первую очередь повлияло снижение численности женщин репродуктивного возраста (общероссийская тенденция, обусловленная низкой рождаемостью в девяностых годах ХХ века).

В действующем Генеральном плане перспективная численность населения городского поселения до 2037 года определена в количестве 45,0 тыс. человек, что не соответствует существующим демографическим тенденциям и социально-экономическим условиям, а также ориентирам действующих документов стратегического планирования.

Демографический прогноз в рамках разработки проекта Генерального плана выполнен по методу передвижки возрастов, с учётом целевых ориентиров, заложенных документами стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Сургутского района до 2030 года.

Численность населения городского поселения на конец 2040 года должна составить 49,2 тыс. человек.

Возрастная структура населения городского поселения Лянтор с учётом пенсионной реформы Российской Федерации, начавшейся с 01.01.2019 г. согласно Федеральному закону от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», к концу 2040 года примет следующий вид:

- доля населения моложе трудоспособного возраста – 21%;

- доля населения трудоспособного возраста – 57%;

- доля населения старше трудоспособного возраста – 22%.

Жилищный фонд

Жилищный фонд городского поселения Лянтор на начало 2019 года составлял 695,6 тыс. м2 общей площади жилых помещений, а на конец 2019 года – 741,5 тыс. м2 общей площади жилых помещений (в том числе 37,6 тыс. м2 – жилые дома в ДНТ, которым был присвоен статус индивидуальных жилых домов – второе жильё). Практически весь жилищный фонд городского поселения представлен многоквартирными жилыми домами (97% от общей площади жилых помещений городского поселения).

Информация по распределению многоквартирных жилых домов г.п. Лянтор по материалу несущих стен и году ввода в эксплуатацию представлена ниже

Рисунок 2 – Распределение многоквартирных жилых домов г. Лянтор по материалу несущих стен и году ввода в эксплуатацию, кв. м общей площади жилых помещений

Как видно из диаграммы, в 1980-е годы жилищный фонд городского поселения был представлен в основном деревянными жилыми домами. 
В последние десятилетия прослеживается тенденция строительства жилых домов из кирпича и панели.

Динамика показателей жилищного фонда муниципального образования приведена ниже в соответствии с официальным сайтом Федеральной службы государственной статистики.

Таблица 1 – Динамика показателей жилищного фонда г.п. Лянтор на начало года

| Наименование показателя, единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | 611,0 | 615,0 | 618,7 | 695,6 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м | 12,5 | 3,6 | 4,4 | 5,0 |

В период с 2016 года по 2019 год показатель общей площади жилищного фонда имел в основном положительную динамику.

Уровень средней жилищной обеспеченности в 2019 году составлял 17,1 м2 общей площади жилых помещений на человека, что ниже среднего показателя по Сургутскому району (19,0 м2 общей площади жилых помещений на человека).

Актуальной проблемой в сфере жилищного строительства является наличие жилищного фонда, непригодного для проживания (аварийного, непригодного и фенольного). Площадь непригодного для проживания жилищного фонда на 01.06.2019 г. составила 162,1 тыс. м2 (26 % от общей площади жилых помещений). Аварийный и непригодный для проживания жилищный фонд городского поселения представлен малоэтажными многоквартирными жилыми домами. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых помещений в них составляет 15,0 м2 на человека.

Непригодный для проживания и подлежащий сносу аварийный жилищный фонд создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан. Одна из важных задач органов местного самоуправления – не допустить увеличения темпов роста непригодного для проживания жилищного фонда посредством постепенной ликвидации существующих непригодных для проживания жилых домов.

Помимо объёма жилищного фонда, уже признанного непригодным для проживания, был выполнен прогноз естественного старения жилищного фонда. По итогам выполненного прогноза в период до конца 2040 года срок эксплуатации жилищного фонда общей площадью жилых помещений 38,0 тыс. м2 превысит нормативный, установленный на основании данных о материале конструкций, годе ввода в эксплуатацию и серии жилого дома. Прогноз естественного старения жилищного фонда г. Лянтор представлен на Рисунке №3

При условии равномерного распределения объёмов регенерации жилья в период до конца 2040 года ежегодные темпы сноса могут составить 10,0 тыс. м2 общей площади. Вектор развития жилищного строительства в городском поселении ориентирован на малоэтажное жилищное строительство.

Схема распределения планируемых объемов выбытия жилищного фонда на территории городского поселения Лянтор в разрезе элементов планировочной структуры (кварталов) представлена на Рисунке №4

Еще одной проблемой в области жилищной сферы городского поселения Лянтор является улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, а также содействие в решении жилищной проблемы семей, имеющих трёх и более детей. Сохраняется высокая потребность в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма: на конец 2018 года на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 1213 человек.

Сохраняется высокая потребность в земельных участках под индивидуальное жилищное строительство: на конец 2018 года на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 334 человека.

Рисунок 2 – Прогноз естественного старения жилищного фонда г. Лянтор

Рисунок 3 – Схема распределения планируемых объемов выбытия жилищного фонда на территории городского поселения Лянтор в разрезе элементов планировочной структуры (кварталов)

Социальная инфраструктура

Образование

Дошкольное образование

Сеть муниципальных дошкольных образовательных организаций в 
г.п. Лянтор включает шесть детских садов, введённых в эксплуатацию в период с 1983 по 2013 годы. На начало 2019 года суммарная предельная наполняемость групп составляла 2,8 тысяч мест, уровень загруженности в среднем – 98%. При организациях работают консультационные пункты, оказывающие методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь 0,8 тыс. детям в возрасте от 1 до 7 лет.

Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей соответствующей возрастной группы на начало 2019 года составила 62%.

Уровень обеспеченности населения г.п. Лянтор дошкольными образовательными организациями в разрезе элементов планировочной структуры (кварталов) представлен ниже (Рисунок 5).

В целом население городского поселения обеспечено дошкольными образовательными организациями на 73%. Из рисунка видно, что в части планировочных кварталов уровень дефицита мест в дошкольных образовательных организациях достаточно высок. Однако в соответствии с расчётными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности, установленными МНГП Сургутского района и муниципальных образований, входящих в его состав, и предельной наполняемости групп дошкольные образовательные организации фактически обслуживают население не только того планировочного элемента, в котором они расположены, но и население близлежащих кварталов.

Общее образование

Общее образование детям в возрасте от 7 до 18 лет предоставляется на базе пяти муниципальных общеобразовательных организаций, введённых в эксплуатацию в период с 1986 по 2007 годы. Максимальная вместимость общеобразовательных организаций на 01.01.2019 г. составляла 3,5 тыс. человек в одну смену. С учётом работы организаций в две-три смены, 5,2 тыс. детей от 7 до 18 лет охвачены услугами общего образования. Таким образом, средний уровень загруженности общеобразовательных организаций в городском поселении на начало 2019 года составлял 152%.

Рисунок 4 – Уровень обеспеченности населения г. Лянтор дошкольными образовательными организациями в разрезе элементов планировочной структуры (кварталов)

Согласно Государственной программе «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №338-п и ССЭР Сургутского района, к 2028 – 2030 году во всех общеобразовательных организациях автономного округа планируется переход на обучение в одну смену. Проектные решения генерального плана городского поселения должны быть направлены на решение проблемы и обеспечения территории проектными мощностями общеобразовательных организаций, позволяющими организовать обучение детей в одну смену.

Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих образовательную услугу в городском поселении, в общей численности детей соответствующей возрастной группы на начало 2019 года составляла 79%.

Уровень обеспеченности населения г. Лянтор общеобразовательными организациями в разрезе элементов планировочной структуры (кварталов) представлен ниже (Рисунок 6).

Рисунок 5 – Уровень обеспеченности населения г. Лянтор общеобразовательными организациями в разрезе элементов планировочной структуры (кварталов)

В среднем население городского поселения обеспечено общеобразовательными организациями на 57%. В соответствии с показателями минимальной территориальной доступности, установленными МНГП Сургутского района и муниципальных образований, входящих в его состав, и максимальной вместимости общеобразовательные организации фактически обслуживают население не только того квартала, в котором они расположены, но и население близлежащих кварталов.

Дополнительное образование

Дополнительное образование детям г. Лянтор предоставляется на базе двух детских школ искусств, МАУ СП «СШОР», МАУ СП «Спортивная школа №1» и МБОУ ДОД «Лянторский центр дополнительного образования». Также, дополнительное образование по социально-педагогическому и техническому направлениям дети получают на базе действующих дошкольных и общеобразовательной организаций. На начало 2019 года 86% детей в возрасте от 5 до 18 лет были охвачены услугами дополнительного образования.

Кроме того, на территории г. Лянтор расположен Лянторский нефтяной техникум. Филиал ФГБОУ ВО «ЮГУ». На базе организации осуществляется подготовка специалистов со средним профессиональным образованием по профильным для ТЭК профессиям, удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования.

Физическая культура и массовый спорт

Инфраструктура городского поселения в области физической культуры и спорта представлена объектами спорта, расположенными на базе следующих учреждений:

- МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»;

- МУ «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»;

- МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»;

- МАУ СП «СШОР»;

- МАУ СП «Спортивная школа №1».

Объекты спорта, расположенные на территории городского поселения, находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Суммарная единовременная пропускная способность (далее – ЕПС) всех объектов спорта, расположенных на территории городского поселения, составила 1,9 тыс. человек. Уровень обеспеченности населения г. Лянтор объектами спорта в разрезе элементов планировочной структуры (кварталов) представлен ниже (Рисунок 7).

Рисунок 6 – Уровень обеспеченности населения г. Лянтор объектами спорта в разрезе элементов планировочной структуры (кварталов)

В условиях профицита ЕПС объектов спорта в рамках одних кварталов и дефицита в других, на начало 2019 года население городского поселения обеспечено объектами спорта на 62%. При разработке градостроительных решений относительно размещения объектов спорта необходимо учитывать данные анализа

обеспеченности ими в разрезе элементов планировочной структуры.

Здравоохранение и социальное обслуживание

Сфера здравоохранения в городском поселении Лянтор представлена бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лянторская городская больница» проектной мощностью 490 посещений в смену / 110 коек, фактической – 812 посещений в смену (уровень загруженности – 166 %). Год ввода здания в эксплуатацию – 1986, степень износа 50,9%.

В соответствии с проектной мощностью медицинской организации, число посещений в смену, приходящееся на 10 000 человек, составило 120. Оценив штатную численность организации определено, что на 10 000 человек населения приходится 53 врача, 111 сотрудников среднего медицинского персонала.

В области социального обслуживания на территории городского поселения функционирует бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения». Здание учреждения было введено в эксплуатацию в 2006 году. На 01.01.2019 степень износа здания составляла 30%, из чего следует вывод об его удовлетворительном техническом состоянии.

Услуги социального обслуживания населению городского поселения оказывает также бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям».

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения городского поселения Лянтор является Атлым-Новомихайловский водоносный горизонт.

На основании Дополнения №3 к лицензии ХМН 02499 ВЭ на пользование недрами с целью добычи пресных подземных вод для хозяйственно - питьевого и производственного водоснабжения в городском поселении Лянтор, выданного департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, величину максимального разрешенного водоотбора установить в объёме, не превышающем 16 тыс. м3/сут.

Территория городского поселения охвачена централизованным водоснабжением на 100%. Водоснабжение общественного и жилищного фонда городского поселения Лянтор осуществляет Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление теплоснабжения и водоотведения» (далее – ЛГ МУП «УТВиВ»). По данным мониторинга состояния объектов водоснабжения и водоотведения в разрезе населённых пунктов муниципального образования Сургутский район по состоянию на 01.01.2020 г., получена информация о состоянии объектов системы водоснабжения г. Лянтор:

- количество артезианских скважин – 29, из них 2 наблюдательные и 
27 эксплуатационных;

- установленная производственная мощность водозабора – 28,36 тыс. м3/сут.;

- износ водозабора – 77%;

- водоочистные сооружения производственной мощностью – 16 тыс. м3/сут.;

- износ водопроводных очистных сооружений – 16 %;

- фактически задействованная мощность водоочистных сооружений: 
в летний период (июнь-август) – 5-6 тыс. м3/сут, в зимний период (декабрь-февраль) – 8-9 тыс. м3/сут.;

- износ сетей водоснабжения – 74%;

- протяженность сетей водоснабжения – 86,57 км, в том числе ветхих – 27,38 км.

Диаграмма №1 – Фактические показатели добычи воды за период 2017-2020 гг.

Водоснабжение жилой части города, коммунально-складской зоны и промышленного района осуществляется от городского водозабора №1 и станции обезжелезивания, производительностью 16 тыс. м3/сут.

Вода из артезианских скважин насосами станции I подъёма по четырём отдельным трубопроводам подаётся в бак-реактор модуля интенсивной аэрации и дегазации (далее – МИАД). Обработка воды в МИАД происходит с использованием следующих процессов: кавитация, турбулентная диффузия, вакуумирование, а также увеличение площади контакта сред. Далее вода из бака-реактора МИАД насосной станцией подаётся на фильтрацию – модули фильтрации I и II ступени. Модуль фильтрации I ступени предназначен для очистки воды от взвешенных веществ и обезжелезивания, путём её пропуска через фильтрующую загрузку. Модуль фильтрации II ступени предназначен для снижения цветности и удаления комплексных железо-органических соединений с дозированием коагулянта. В качестве фильтрующего материала I и II ступени используется механическая загрузка. Очищенная вода через выходные регулирующие узлы по двум отдельным трубопроводам подаётся в резервуары чистой воды (далее – РЧВ) №1 и №2. Вода из РЧВ насосной станцией второго подъёма подаётся потребителю через узел обеззараживания. Очищенная вода подаётся в г.п. Лянтор по трубопроводам длиной 1,7 км (однотрубно), введённым в эксплуатацию в 1986 г. Диаметр трубопроводов составляет 2 х 426 мм.

Помимо этого, на территории промышленной зоны размещен водозабор НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», состоящий из:

- 3 артезианских скважин, производительностью 27,2 м3/ч.,

- водопроводных очистных сооружений,

- 3 резервуаров чистой воды,

- 2 насосных станций.

Анализ системы водоснабжения городского поселения Лянтор выявил, что объекты и сети водоснабжения имеют значительный износ.

Водоотведение (канализация)

На территории городского поселения Лянтор функционирует централизованная система водоотведения. На сегодняшний день обеспеченность жилищного фонда города Лянтор системой централизованного водоотведения составляет 95%.

Бытовые сточные воды от жилых домов микрорайонов, предприятий по канализационным трубопроводам поступают на внутриквартальные канализационные насосные станции (далее – КНС). От КНС по напорным коллекторам стоки перекачиваются в магистральные канализационные коллекторы. На территории промзоны по напорным коллекторам стоки поступают на ГКНС Промзоны далее на Канализационные Очистные Сооружения г.п. Лянтор.

Площадка канализационных очистных сооружений (далее – КОС) расположена за чертой городского поселения Лянтор на расстоянии 3000 м от жилой застройки. Очистные сооружения включают в себя механическую, биологическую и доочистку стоков.

Схема очистки сточных вод, следующая: по напорным коллекторам сточные воды, поступают в приёмную камеру решеток, где производится отделение крупных частиц. Далее стоки поступают в тангенциальные песколовки. После очистки стоков от песка и других минеральных веществ вода поступает в аэротенк, где происходит полная биологическая очистка при помощи микроорганизмов активного ила и кислорода. Очищенные сточные воды направляются во вторичный отстойник для осаждения взвешенных частиц. Обеззараживание стоков производится бактерицидным ультрафиолетовым излучением на установках УДВ 250/144/ДЗ. Пройдя полную биологическую очистку и обеззараживание, стоки поступают в приёмный резервуар насосной станции и далее по напорным трубопроводам через глубинный выпуск рассеивающего типа сбрасываются в реку Пим.

Качество воды, сбрасываемой в реку Пим после очистки, не соответствует ПДК.

На территории промзоны имеется собственная централизованная система водоотведения.

Централизованной системой бытовой канализации в промышленной зоне обеспечены только предприятия ПАО «Сургутнефтегаз». Хозяйственно-бытовые стоки от цехов НГДУ «Лянторнефть», административных зданий ПАО «Сургутнефтегаз» и столовых поступают по самотечным трубопроводам на ГКНС Промзоны, затем хозяйственно-бытовые стоки по двум самостоятельным напорным коллекторам диаметром 300-400 мм, минуя городскую централизованную систему бытовой канализации, отводятся на КОС.

В части населённого пункта (микрорайоны №№ 8, 9, 11) централизованная система водоотведения отсутствует, канализование происходит в люфт-клозеты, пудр-клозеты, септики для очистки сточных вод или в надворные уборные и выгреба из которых хозяйственно-бытовые стоки вывозятся на сливные станции (пункты) или КНС. Источниками образования хозяйственно-бытовых сточных вод являются: неблагоустроенный жилищный фонд, учреждения и предприятия, не обеспеченные организованным водоотведением.

Сети проложены из стальных труб диаметром 89-600 мм. Техническое состояние канализационных трубопроводов удовлетворительное.

Анализ существующей системы водоотведения города Лянтор выявил, что высокий износ объектов системы водоотведения и коллекторов создает угрозу экологической обстановки на территории города.

Для повышения комфортности проживания населения, улучшения экологической обстановки, необходимо обеспечить максимальный охват территории города централизованной системой водоотведения. С этой целью необходимо выполнить реконструкцию КОС с целью улучшения качества очистки сточных вод за счёт технологических изменений в схеме очистки, а также строительство новых и реконструкцию действующих объектов и сетей водоотведения в целях снижения уровня износа, создания условий для подключения к системе централизованного водоотведения новых объектов.

В период с 2018г. по 2019г. предприятием, с привлечением специализированных организаций, были изучены имеющиеся в наличии проектная, исполнительная и рабочая документации на КОС г.п. Лянтор, обследованы очистные сооружения на предмет их состояния и проанализирована технология процесса очистки поступающих из города сточных вод, сам процесс биологической очистки, включая обеззараживание очищенных стоков и сброс очищенных сточных вод в реку Пим.

По результатам обследования технологической системы очистки сточных вод экспертами сделан вывод, что существующая схема не в состоянии обеспечить очистку сточных вод до требуемых нормативов и нет технической возможности довести качество очистки на существующем оборудовании до нормативных значений. Необходимо выполнить реконструкцию КОС-14000 г.п. Лянтор с существенным изменением технологической схемы.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел I «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения, городского округа».

а) описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Территория городского поселения Лянтор охвачена централизованным водоснабжением на 90%. Водоснабжение общественного и жилищного фонда городского поселения Лянтор осуществляет Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» (далее – ЛГ МУП «УТВиВ»). Предприятие осуществляет деятельность на основании Лицензии ХМН 02499 ВЭ на пользование недрами с целью добычи пресных подземных вод для хозяйственно – питьевого и производственного водоснабжения в городе Лянтор, выданной управлением по недропользованию по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре в 2010 г. Источником хозяйственно – питьевого и производственного водоснабжения городского поселения Лянтор является Атлым-Новомихайловский подземный водоносный горизонт. На основании Дополнения №3 к Лицензии ХМН 02499 ВЭ, выданного в 2019 г., величину максимального разрешённого водоотбора установили в объёме, не превышающем запасы пресных подземных вод – 16 тыс. м3/сут.

Помимо этого, на территории промышленной зоны городского поселения размещен водозабор НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», состоящий из:

- 3 артезианских скважин, производительностью 27,2 м3/ч.,

- водопроводных очистных сооружений,

- 3 резервуаров чистой воды,

- 2 насосных станций.

б) описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На территории городского поселения Лянтор не охвачены централизованным водоснабжением микрорайоны №9 и №11.

в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

В городском поселении Лянтор одна централизованная система холодного водоснабжения, которая подаёт воду потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

г) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Описание состояния существующих источников водоснабжения 
и водозаборных сооружений.

Артезианские скважины ЛГ МУП «УТВиВ» - 29 ед., в т.ч.: 27 ед. эксплуатационные и 2 ед. наблюдательные. Скважины идентичны по своей конструкции: глубина скважин 300 м., расположены в блок-боксах, полы металлические, околоустъевые пространства зацементированы, обвязка устьев герметична. Зоны санитарной охраны выдержаны.

Исходное качество артезианской воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №№2,3 от 28.01.2021 г..Питьевая вода имеет повышенные показатели цветности, мутности и железа. Превышения предельно допустимых концентраций согласно СанПиН указаны в таблице №2.

Таблица №2 - Превышения предельно допустимых концентраций

| Место отбора | Наименование показателя, ед. изм. | ПДК, мг/дм3 | Результаты отбора |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходная вода со скважин | Мутность | 1,5 | 2,12 |
|  | Цветность, градусы | 20 | 34 |
|  | Fe | 0,3 | 2,47 |

На сегодняшний день установленная производственная мощность водозабора составляет 28,36 тыс. м3/сут. Перечень установленного оборудования представлен в таблице №3.

По состоянию на 01.05.2021 г. износ водозаборных сооружений г.п. Лянтор составляет 77%;

Таблица №3 – Перечень насосного оборудования подземного источника водоснабжения

| Место установки | Марка / тип насосного оборудования | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 линия скважин |
| Скважина №1 | Grundfos | 46 |
| Скважина №3 | Grundfos | 46 |
| Скважина №5 | Grundfos | 46 |
| Скважина №6 | Grundfos | 46 |
| 2 линия скважин |
| Скважина №1 | Grundfos | 46 |
| Скважина №2 | ЭЦВ-8-40-180 | 40 |
| Скважина №3 | Grundfos | 46 |
| Скважина №4 | ЭЦВ-8-40-180 | 40 |
| Скважина №5 | ЭЦВ-8-40-180 | 40 |
| Скважина №7 | Grundfos | 46 |
| Скважина №10 | ЭЦВ-8-40-180 | 40 |
| Скважина №11 | Grundfos | 46 |
| Скважина №12 | Grundfos | 46 |
| 3 линия скважин |
| Скважина №1 | ЭЦВ-8-40-180 | 40 |
| Скважина №2 | ЭЦВ-8-40-180 | 40 |
| Скважина №3 | Grundfos | 46 |
| Скважина №4 | ЭЦВ-8-40-180 | 40 |
| Скважина №5 | Grundfos | 46 |
| Скважина №6 | ЭЦВ-8-40-180 | 40 |
| Скважина №7 | Grundfos | 46 |
| Скважина №8 | Grundfos | 46 |
| Скважина №9 | ЭЦВ-8-40-180 | 40 |
| Скважина №11 | Grundfos | 46 |
| Скважина №12 | Grundfos | 46 |
| 4 линия скважин |
| Скважина №1 | ЭЦВ-6-10-110 | 40 |
| Скважина №9 | Grundfos | 46 |
| Скважина №10 | Grundfos | 46 |
| Общая производительность: | 1 182 м3/ч (28,36 тыс. м3/сутки) |

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Для доведения исходной воды до качества, соответствующего требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21, предусмотрена её водоподготовка на водоочистной станции №1 г.п. Лянтор, на которой в марте 2021 г. в соответствии с национальным проектом «Экология» завершена реконструкция. (Рис. №8-9)

Рисунок №8 – Станция обезжелезивания №1 г.п. Лянтор

Рисунок №9 – Механические фильтра станции обезжелезивания №1 г.п. Лянтор

Установленная производственная мощность водоочистных сооружений составляет 16 тыс. м3/сут. Фактически задействованная мощность водоочистных сооружений: в летний период (июнь-август) – 5-6 тыс. м3/сут, в зимний период (декабрь-февраль) – 8-9 тыс. м3/сут. (Диаграмма 2)

Диаграмма 2 – Фактические показатели добычи воды в период 2017-2020 гг.

Износ водопроводных очистных по состоянию на 01.05.2021 г. – 16 %;

Исходная вода из артезианских скважин по трубопроводам через входные водомерные узлы, гидроциклоны, сетчатые фильтры, гидродинамические аппараты, напорными насосами подаётся в бак-реактор модуля интенсивной аэрации и дегазации (далее – МИАД). Входные водомерные узлы осуществляют измерение расхода исходной воды, поступающей на МИАД по средствам расходомеров. Для удобства эксплуатации и настройки производительности на станции используются четыре технологические линейки МИАД. Обработка воды в МИАД происходит с использованием следующих процессов: кавитация, турбулентная диффузия, вакуумирование, а также увеличение площади контакта сред. Это позволяет многократно увеличить скорость процессов дегазации и аэрации в модуле по сравнению с традиционными, классическими способами. Вышеописанные процессы происходят в гидродинамических аппаратах, размещенных на колонне и в баке-реакторе МИАД. Затворы с электроприводами предназначены для управления производительностью МИАД.

Далее вода из бака-реактора МИАД насосной станцией подаётся на фильтрацию – модуль фильтрации I ступени и модуль фильтрации II ступени. Модуль фильтрации I ступени предназначен для очистки воды от взвешенных веществ и обезжелезивания, путём её пропуска через фильтрующую загрузку. Модуль фильтрации II ступени предназначен для снижения цветности и удаления комплексных железо-органических соединений с дозированием коагулянта. В качестве фильтрующего материала I и II ступени используется механическая загрузка. Отличительной особенностью механической загрузки, является то, что она способна проводить очистку от достаточно значительных концентраций железа. Восстановление фильтрующих свойств механической загрузки происходит в процессе обратной промывки.

В результате очистки воды пропускная способность фильтра падает, увеличивается перепад давления между входом и выходом фильтра, это служит сигналом о необходимости проведения промывки. Для промывки фильтров используется вода непосредственно из резервуаров чистой воды, подаваемая насосной станцией второго подъёма, входящей в состав ВОС. Контроль расхода воды на промывку осуществляется узлом учёта промывной воды по средствам расходомера. С целью уменьшения объёма промывной воды при промывке фильтров применяется воздух высокого давления.

Очищенная вода через выходные регулирующие узлы по двум отдельным трубопроводам подаётся в РЧВ №1 и РЧВ №2. Выходные регулирующие узлы предназначены для поддержания постоянного уровня воды в МИАД по средствам датчика уровня и регулирующего клапана, а измерение расхода очищенной воды осуществляется по средствам расходомера.

Вода из резервуаров чистой воды насосной станцией второго подъёма через выходной водомерный узел и узел обеззараживания подаётся потребителю. Выходной водомерный узел осуществляет измерение расхода воды, поступающего потребителю, по расходомеру.

Принципиальная схема технологического процесса показана на Рис. №10.

В аварийных случаях на станции предусмотрен обводной трубопровод, обеспечивающий РЧВ №1 и РЧВ №2 исходной водой.

В связи с отсутствием технической возможности водоотведения и с целью снижения объёмов сброса промывных вод, на ВОС предусматривается обработка промывной воды на модулях обработки промывных вод.

Промывная вода с модуля фильтрации первой и второй ступени поступает в резервуары-усреднители, где происходит усреднение промывной воды. Далее промывная вода насосом подаётся через счётчик (для учёта расхода поступающей на обработку воды) в тонкослойные отстойники. Перед тонкослойными отстойниками дозируется флокулянт для дестабилизации взвешенных частиц с целью их удаления при помощи отстаивания в тонкослойном модуле. Осадок, скатываясь с пластин тонкослойного модуля, попадает в сборник осадка, где статически уплотняется под собственным весом. Удаление осадка происходит по средствам поворотных затворов в сборник осадка.

Очищенная вода собирается в накопительной ёмкости, откуда насосами подаётся на модули фильтрации. На фильтрах происходит более тонкая (финишная) очистка воды, путём задержания мелких сформировавшихся частиц в загрузке фильтра. В сборнике чистой воды поддерживается заданный уровень с помощью ультразвукового датчика и регулирующего клапана. Очищенная таким образом промывная вода через установки обеззараживания возвращается в технологию – бак-реактор МИАД.

На выходе с Водозаборных очистных сооружений №1 г.п. Лянтор очищенная артезианская вода полностью соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21.

Рисунок №10 – Принципиальная схема технологического процесса очистки исходной воды

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объёма воды, и установленного уровня напора (давления).

Насосная станция второго подъёма входит в состав реконструированной станции обезжелезивания №1 г.п. Лянтор. Насосная станция второго подъёма состоит из энергоэффективных насосных установок марки Grundfos CR-155-3-2 в количестве 8 единиц, обеспечивающих городское поселение очищенной питьевой водой до 1300 м3/ч. (Рисунок №11)

Основным показателем энергоэффективности работы насосных станций является значение удельного потребления электроэнергии на транспортировку питьевой воды. Насосные установки марки Grundfos CR-155-3-2 относятся к классу IE3 - высший класс энергоэффективности (новый класс энергоэффективности для Европы, идентичен классу энергоэффективности "NEMA Premium" в США для 
60 Гц).

Рисунок №11 – Насосная станция второго подъёма станции обезжелезивания №1 
г.п. Лянтор

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки 
по этим сетям.

Важнейшим элементом систем водоснабжения городского поселения Лянтор являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и внутриквартальные. Магистральные и внутриквартальные сети водопровода проложены совместно с сетями теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Городская сеть водопровода городского поселения Лянтор имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путём. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учётом бесперебойности и надёжности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учётом рельефа местности, планировки населённого пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Система водоснабжения городского поселения Лянтор однозонная, хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения, трассируется по кольцевой системе низкого давления 2,5-3,5 кгс/см2.

На сегодняшний день все потребители обеспечены очищенной питьевой водой. Все жилые дома (кроме индивидуальной застройки в микрорайонах 
№№ 8, 9, 11), общественные и промышленные здания имеют подключение к централизованному водоснабжению. Для обеспечения водой многоэтажных жилых домов в ЦТП установлены повысительные насосы.

Одной из проблем водопроводных сетей является повышенная шероховатость труб, что приводит к увеличению поверхности обрастания, на которых сорбируются, имеющиеся в потоке, примеси. Результатом является высокая аварийность, возникновение вторичных загрязнений в водопроводных сетях и дефицит воды на отдельных участках, связанный с уменьшением диаметра труб. За 2020 год аварийность на сетях холодного водоснабжения составила 0,17 ед./км.

Система трубопроводов г.п. Лянтор характеризуется высоким износом, вторичным загрязнением и ухудшением качества питьевой воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов, отсутствием регулирующей арматуры, низким качеством запорной арматуры. Износ сетей водоснабжения составляет порядка 74%. Протяженность сетей водоснабжения – 86,57 км, в т.ч. ветхих сетей – 27,38 км.

Таблица №4 - Характеристика централизованной системы водоснабжения г.п. Лянтор

| Диаметр трубопроводов условный, мм | Длина (однотрубно) трубопровода, мп | Материал труб |
| --- | --- | --- |
| 32 | 33,0 | Сталь |
| 50 | 20 698,2 | Сталь |
| 70 | 1 987 / 12,5 | Сталь / ПЭ |
| 80 | 1 584,85 | Сталь |
| 100 | 16 300,53 / 101,5 | Сталь / ПЭ |
| 150 | 12 587,4 | Сталь |
| 150 | 190,34 | ПЭ |
| 200 | 16 735,01 | Сталь |
| 250 | 8 773,3 | Сталь |
| 300 | 1 796,4 | Сталь |
| 400 | 3 497,8 | Сталь |
| 500 | 2 271,0 | Сталь |
| Итого | 86 568,83 |  |

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

В настоящее время на территории городского поселения Лянтор факторы, влияющие на качество предоставления услуг, а также на безопасность и качество питьевой воды, следующие:

– Высокий процент износа централизованной сети водоснабжения – 74 %;

– Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Организацией городского поселения Лянтор, осуществляющей услуги централизованного горячего водоснабжения, является Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения (ЛГ МУП «УТВиВ»).

Система горячего водоснабжения в городском поселении закрытого типа. Выработка горячей воды происходит в центральном тепловом пункте (далее – ЦТП). Для получения горячей воды холодная вода из магистрального трубопровода ХВС, для нагрева, поступает в первую ступень теплообменных аппаратов. Далее, вода, подогретая до нормативной температуры, поступает на вторую ступень теплообменников и подаётся в распределительную сеть горячего водоснабжения в здания потребителей. Проходя по стоякам внутридомовой распределительной сети, с установленными полотенцесушителями, водоразборными кранами, вода используется потребителем.

Неразобранная, частично остывшая горячая вода по циркуляционному трубопроводу возвращается в сборный коллектор на ЦТП и вновь догревается в теплообменниках до нормативных показателей температуры, и снова поступает во внутридомовую распределительную сеть здания потребителя.

Принципиальная схема приготовления горячей воды указана на рисунке №12

Рисунок №12 - Принципиальная схема приготовления горячей воды

д) описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Согласно РСН 68-87 «Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса» по природно-климатическим условиям территория Западно-Сибирского комплекса подразделяется на три зоны: Полярную, Приполярную и зону Среднеобья.

г.п. Лянтор находится в зоне Среднеобья. В указанной зоне вечномерзлые грунты занимают менее 10% площади, на которые приходятся территории: торфяников, темнохвойных лесов.

е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов.

ЛГ МУП «УТВиВ» эксплуатирует объекты централизованной системы водоснабжения на основании договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения, заключённого с Администрацией городского поселения Лянтор.

Раздел II «Направления развития централизованных систем водоснабжения»

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Основные направления и задачи развития централизованной системы водоснабжения г.п. Лянтор:

• Повышение эффективности работы системы водоснабжения за счёт внедрения энергоэффективного оборудования;

• Уменьшение количества аварий и перерывов при транспортировке воды потребителю;

• Сокращение объёма потерь и утечек воды;

• Обеспечение населения питьевой водой в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21, за счёт поэтапной реконструкции изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных полимерных материалов;

• Обеспечение необходимых объёмов подаваемой воды с учётом развития городского поселения.

Для обеспечения поставленных задач необходимо внедрение и реализация мероприятий по реконструкции и строительству объектов и инженерной инфраструктуры водоснабжения.

б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

Развитие системы водоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы комплексного развития позволит полностью обеспечить существующие нагрузки системы водоснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2020 – 2040 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоснабжения и обеспечения прироста нагрузок последующего периода.

Основными направлениями развития системы водоснабжения являются модернизация и реконструкция водопроводных сетей и сооружений. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надёжности водоснабжения потребителей, а также обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоснабжения решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Первоочередной задачей по развитию системы водоснабжения является обеспечение всего населения водой питьевого качества в необходимом количестве по доступной цене с учётом развития перспективной застройки.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки необходимо строительство новых сетей водоснабжения. На основе перечня мероприятий, реализуемых в 2020–2040 годы в рамках развития системы водоснабжения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы водоснабжения.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоснабжения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из этапов градостроительного преобразования территорий, планируемых сроков ввода объектов капитального строительства, с учетом необходимости реализации действующих программ развития.

Раздел III «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды».

а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

В таблице №6 приведен фактический объём добытой воды за 2020 год.

Таблица №6 - Показатели фактического объёма добытой воды за 2020 год.

|  | Всего добыто, м3, в т.ч.: | - для населения, м3 | - другим потребителям, м3 | - использовано на собственные нужды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт, м3 | 2 078 616,95 | 1 270 717,776 | 400 488,174 | 407 411,00 |
| Потери в сетях, м3 | 279 450,05 | 177 057,037 | 55 905,113 | 46 487,90 |
| Всего по г.п. Лянтор, м3 | 2 358 067,00 | 1 447 774,813 | 456 393,287 | 453 898,90 |

б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения.

Технологическая зона и территориальный баланс подачи воды по г.п. Лянтор едины для всего городского поселения.

в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов.

Структура полезного отпуска холодной воды (в том числе ГВС) 
ЛГ МУП «УТВиВ» за 2020 год представлена в таблицах №№ 7-11.

Таблица 7 - Структура полезного отпуска холодной воды (в том числе ГВС) 
ЛГ МУП «УТВиВ» за 2020 год.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Цех №4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уч-к №10 подъём | Уч-к №11 очистка | Уч-к №12 транспорт |
| 1 | Поднято воды (насосными |  |  |  |  |
|  | станциями 1-го подъёма) | м3 | 2 358 067,00 |  |  |
| 2 | Пропущено воды через |  |  |  |  |
|  | очистные сооружения | м3 |  | 2 358 067,00 |  |
| 3 | Получено воды со стороны | м3 |  |  |  |
| 4 | Вода на технологические |  |  |  |  |
|  | нужды | м3 |  | 78 153,00 |  |
| 5 | Подано воды в сеть, в т.ч. | м3 |  |  | 2 279 914,00 |
|  | - своими насосами | м3 |  |  | 2 279 914,00 |
|  | - самотеком | м3 |  |  |  |
|  | - воды, полученной со стороны | м3 |  |  |  |
| 6 | Отпущено в сеть | м3 |  |  |  |
| 7 | Потери в сетях | м3 |  |  | 279 450,05 |
|  | (то же, в %) | % |  |  | 12,26% |
| 8 | Всего реализовано воды: | м3 |  |  | 2 000 463,95 |
|  | в т.ч.: -1 группе | м3 |  |  | 1 270 717,78 |
|  | -2 группе | м3 |  |  | 400 488,17 |
|  | -собственные нужды | м3 |  |  | 329 258,00 |
| 9 | Удельная норма расхода электроэнергии | кВт.ч/м3 | 0,43 | 0,13 | 0,31 |
| 10 | Расход на технологические нужды | кВт.ч | 1 023 325,00 | 315 421,00 | 709 848,00 |

Таблица 8 - Структура полезного отпуска холодной воды (в том числе ГВС) 
ЛГ МУП «УТВиВ» за 2020 год 1 группе потребителей.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпущено всего, в том числе: | м3 | 1 270 717,78 |
| 1.1 | Население (прямые договоры по отчетам РКЦ) | м3 | 1 025 584,00 |
| 1.2 | УК и ТСЖ | м3 | 245 133,78 |

Таблица 9 - Структура полезного отпуска холодной воды (в том числе ГВС) 
ЛГ МУП «УТВиВ» за 2020 год 2 группе потребителей.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпущено всего, в том числе: | м3 | 400 488,174 |
| 1.1 | Бюджетным учреждениям | м3 | 58 415,956 |
| 1.2 | Прочие юридические лица | м3 | 342 072,218 |

Таблица 10 – Структура полезного отпуска холодной воды ЛГ МУП «УТВиВ» за 2020 год 
на собственные нужды.

| № п/п | Структурное подразделение | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цех №1 | Участок №1 Котельная №1 | м 3 | 193 573,00 |
|  |  | Участок №2 Котельная №2 | м 3 | 40 637,00 |
|  |  | Участок №3 Котельная №3 | м 3 | 33 039,00 |
| 2 | Цех №2 | м 3 | 0,00 |
| 3 | Цех №3 | м 3 | 59 553,00 |
| 4 | Цех №4 | м 3 | 0,00 |
| 5 | Участок №22 Автотранспортный | м 3 | 67,00 |
| 6 | АУП, Лаборатория хим. анализа | м 3 | 2 389,00 |
| ВСЕГО собственное потребление: | 329 258,00 |

Таблица 11 - Структура полезного отпуска холодной воды (в том числе ГВС) 
ЛГ МУП «УТВиВ» за 2020 год по приборам учёта.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цех №1 участок №5 | % по счетчикам |
| 1. | Реализовано всего | м3 | 1 671 205,95 |  |
|  | в том числе: |  | 1 671 205,95 |  |
|  | по приборам учета |  | 1 345 884,32 | 80,5 |
|  | по нормативам |  | 325 321,63 | 19,5 |
| 1.1 | Население | м3 | 1 270 717,78 |  |
|  | по приборам учета |  | 953 142,32 | 75,0 |
|  | по нормативам |  | 317 575,46 | 25,0 |
| в т.ч. | Население (РКЦ) |  | 1 025 584,00 |  |
|  | по приборам учёта |  | 802 229,32 | 78,2 |
|  | по нормативам |  | 223 354,68 | 21,8 |
| в т.ч. | Население (УК и ТСЖ) |  | 245 133,78 |  |
|  | по приборам учёта |  | 150 913,00 | 61,6 |
|  | по нормативам |  | 94 220,78 | 38,4 |
| 1.2 | Бюджетным учреждениям | м3 | 58 415,96 |  |
|  | по приборам учета |  | 55 075,00 | 94,3 |
|  | по нормативам |  | 3 340,96 | 5,7 |
| 1.3 | Прочие юридические лица | м3 | 342 072,22 |  |
|  | по приборам учета |  | 337 667,00 | 99 |
|  | по нормативам |  | 4 405,22 | 1 |

г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Расчётные данные приведены в таблице №12

Сведения о фактическом потреблении воды на последние 7 (семь) лет приведены в таблице №13

Таблица №13 – Фактическое потребление воды на последние 7 (семь) лет

| Год | Всего добыто, м3, в т.ч.: | Для населения, м3 | - другим потребителям, м3 | - использовано на собственные нужды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Факт | 2 229 832,00 | 1 177 920,00 | 515 361,00 | 536 551,00 |
|  | Потери в сетях | 216 569,00 | 117 790,00 | 51 537,00 | 47 242,00 |
|  | Всего по г.п. Лянтор | 2 446 401,00 | 1 295 710,00 | 566 898,00 | 583 793,00 |
| 2015 | Факт | 2 281 516,00 | 1 243 142,00 | 506 895,00 | 531 479,00 |
|  | Потери в сетях | 221 734,00 | 124 309,00 | 50 690,00 | 46 735,00 |
|  | Всего по г.п. Лянтор | 2 503 250,00 | 1 367 449,00 | 557 587,00 | 578 214,00 |
| 2016 | Факт | 2 500 593,00 | 1 223 724,00 | 461 981,00 | 814 888,00 |
|  | Потери в сетях | 245 664,00 | 126 369,00 | 47 667,00 | 71 628,00 |
|  | Всего по г.п. Лянтор | 2 746 257,00 | 1 350 093,00 | 509 648,00 | 886 516,00 |
| 2017 | Факт | 2 178 485,72 | 1 233 656,225 | 431 669,479 | 513 160,016 |
|  | Потери в сетях | 222 263,28 | 128 443,199 | 46 590,701 | 47 229,38 |
|  | Всего по г.п. Лянтор | 2 400 749,00 | 1 362 099,424 | 478 260,18 | 560 389,396 |
| 2018 | Факт | 2 228 199,853 | 1 239 722,549 | 434 475,304 | 554 002,00 |
|  | Потери в сетях | 411 964,147 | 231 369,931 | 82 025,045 | 98 569,171 |
|  | Всего по г.п. Лянтор | 2 640 164,00 | 1 471 092,48 | 516 500,349 | 652 571,171 |
| 2019 | Факт | 2 152 195,952 | 1 239 430,810 | 433 875,141 | 478 890,001 |
|  | Потери в сетях | 321 045,048 | 191 475,871 | 68 671,440 | 60 897,737 |
|  | Всего по г.п. Лянтор | 2 473 241,00 | 1 430 906,681 | 502 546,581 | 539 787,738 |
| 2020 | Факт | 2 078 616,95 | 1 270 717,776 | 400 488,174 | 407 411,00 |
|  | Потери в сетях | 279 450,05 | 177 057,037 | 55 905,113 | 46 487,90 |
|  | Всего по г.п. Лянтор | 2 358 067,00 | 1 447 774,813 | 456 393,287 | 453 898,90 |

| Таблица №12 – Расчёт перспективной потребности водоснабжения по г.п. Лянтор на 2021 год. |
| --- |
| Наименование потребителей | ВСЕГО м3/год | с разбивкой по месяцам |
|  |  | январь | февраль | март | 1-й | апрель | май | июнь | 2-й | 1-ое | июль | август | сентяб. | 3-й | 9 | октябрь | ноябрь | декабрь | 4-й | 2-ое |
|  |  |  |  |  | квартал |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  | квартал | месяцев |  |  |  | квартал | полугодие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| БЮДЖЕТ ХВС | 57 796 | 4 748 | 4 784 | 4 882 | 14 414 | 5 284 | 5 360 | 4 310 | 14 954 | 29 368 | 4 180 | 3 905 | 5 207 | 13 292 | 42 660 | 4 953 | 5 195 | 4 988 | 15 136 | 28 428 |
| в т.ч. счетчики | 55 360 | 4 586 | 4 592 | 4 655 | 13 833 | 5 068 | 5 162 | 4 150 | 14 380 | 28 213 | 3 990 | 3 712 | 5 011 | 12 713 | 40 926 | 4 732 | 4 962 | 4 740 | 14 434 | 27 147 |
| в т.ч. норматив | 2 436 | 162 | 192 | 227 | 581 | 216 | 198 | 160 | 574 | 1 155 | 190 | 193 | 196 | 579 | 1 734 | 221 | 233 | 248 | 702 | 1 281 |
| БЮДЖЕТ ГВС | 18 599 | 1 680 | 1 789 | 1 774 | 5 243 | 1 877 | 1 605 | 1 225 | 4 707 | 9 950 | 735 | 975 | 1 590 | 3 300 | 13 250 | 1 783 | 1 777 | 1 789 | 5 349 | 8 649 |
| в т.ч. счетчики | 17 200 | 1 585 | 1 676 | 1 640 | 4 901 | 1 749 | 1 489 | 1 136 | 4 374 | 9 275 | 652 | 864 | 1 475 | 2 991 | 12 266 | 1 652 | 1 640 | 1 642 | 4 934 | 7 925 |
| в т.ч. норматив | 1 399 | 95 | 113 | 134 | 342 | 128 | 116 | 89 | 333 | 675 | 83 | 111 | 115 | 309 | 984 | 131 | 137 | 147 | 415 | 724 |
| БЮДЖЕТ ВСЕГО: | 76 395 | 6 428 | 6 573 | 6 656 | 19 657 | 7 161 | 6 965 | 5 535 | 19 661 | 39 318 | 4 915 | 4 880 | 6 797 | 16 592 | 55 910 | 6 736 | 6 972 | 6 777 | 20 485 | 37 077 |
| в т.ч. счетчики | 72 560 | 6 171 | 6 268 | 6 295 | 18 734 | 6 817 | 6 651 | 5 286 | 18 754 | 37 488 | 4 642 | 4 576 | 6 486 | 15 704 | 53 192 | 6 384 | 6 602 | 6 382 | 19 368 | 35 072 |
| в т.ч. норматив | 3 835 | 257 | 305 | 361 | 923 | 344 | 314 | 249 | 907 | 1 830 | 273 | 304 | 311 | 888 | 2 718 | 352 | 370 | 395 | 1 117 | 2 005 |
| ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ХВС | 410 159 | 34 373 | 31 935 | 34 070 | 100 378 | 35 130 | 34 601 | 33 461 | 103 192 | 203 570 | 35 483 | 36 796 | 34 314 | 106 593 | 310 163 | 33 502 | 33 240 | 33 254 | 99 996 | 206 589 |
| в т.ч. счетчики | 307 788 | 25 683 | 24 081 | 25 379 | 75 143 | 26 720 | 25 912 | 25 048 | 77 680 | 152 823 | 26 786 | 28 099 | 25 890 | 80 775 | 233 598 | 24 810 | 24 822 | 24 558 | 74 190 | 154 965 |
| в т.ч. норматив | 102 371 | 8 690 | 7 854 | 8 691 | 25 235 | 8 410 | 8 689 | 8 413 | 25 512 | 50 747 | 8 697 | 8 697 | 8 424 | 25 818 | 76 565 | 8 692 | 8 418 | 8 696 | 25 806 | 51 624 |
| ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ГВС | 84 771 | 7 375 | 6 860 | 7 427 | 21 662 | 7 218 | 6 992 | 7 054 | 21 264 | 42 926 | 5 771 | 6 793 | 7 307 | 19 871 | 62 797 | 7 297 | 7 343 | 7 334 | 21 974 | 41 845 |
| в т.ч. счетчики | 29 816 | 2 737 | 2 672 | 2 789 | 8 198 | 2 729 | 2 354 | 2 451 | 7 534 | 15 732 | 1 134 | 2 155 | 2 700 | 5 989 | 21 721 | 2 658 | 2 740 | 2 697 | 8 095 | 14 084 |
| в т.ч. норматив | 54 955 | 4 638 | 4 188 | 4 638 | 13 464 | 4 489 | 4 638 | 4 603 | 13 730 | 27 194 | 4 637 | 4 638 | 4 607 | 13 882 | 41 076 | 4 639 | 4 603 | 4 637 | 13 879 | 27 761 |
| ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ВСЕГО: | 494 930 | 41 748 | 38 795 | 41 497 | 122 040 | 42 348 | 41 593 | 40 515 | 124 456 | 246 496 | 41 254 | 43 589 | 41 621 | 126 464 | 372 960 | 40 799 | 40 583 | 40 588 | 121 970 | 248 434 |
| в т.ч. счетчики | 337 604 | 28 420 | 26 753 | 28 168 | 83 341 | 29 449 | 28 266 | 27 499 | 85 214 | 168 555 | 27 920 | 30 254 | 28 590 | 86 764 | 255 319 | 27 468 | 27 562 | 27 255 | 82 285 | 169 049 |
| в т.ч. норматив | 157 326 | 13 328 | 12 042 | 13 329 | 38 699 | 12 899 | 13 327 | 13 016 | 39 242 | 77 941 | 13 334 | 13 335 | 13 031 | 39 700 | 117 641 | 13 331 | 13 021 | 13 333 | 39 685 | 79 385 |
| НАСЕЛЕНИЕ ХВС: | 736 112 | 60 178 | 63 274 | 62 322 | 185 774 | 61 594 | 61 890 | 61 235 | 184 719 | 370 493 | 60 348 | 58 769 | 62 285 | 181 402 | 551 895 | 61 173 | 61 684 | 61 360 | 184 217 | 365 619 |
| в т.ч. счетчики | 568 873 | 48 070 | 48 475 | 46 756 | 143 301 | 47 765 | 47 420 | 46 733 | 141 918 | 285 219 | 47 041 | 45 850 | 47 836 | 140 727 | 425 946 | 47 083 | 48 264 | 47 580 | 142 927 | 283 654 |
| в т.ч. норматив | 167 239 | 12 108 | 14 799 | 15 566 | 42 473 | 13 829 | 14 470 | 14 502 | 42 801 | 85 274 | 13 307 | 12 919 | 14 449 | 40 675 | 125 949 | 14 090 | 13 420 | 13 780 | 41 290 | 81 965 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный ж/ф | 676 009 | 56 998 | 57 403 | 55 684 | 170 085 | 56 693 | 56 348 | 55 661 | 168 702 | 338 787 | 55 969 | 54 778 | 56 764 | 167 511 | 506 298 | 56 011 | 57 192 | 56 508 | 169 711 | 337 222 |
| в т.ч. счетчики | 563 833 | 47 650 | 48 055 | 46 336 | 142 041 | 47 345 | 47 000 | 46 313 | 140 658 | 282 699 | 46 621 | 45 430 | 47 416 | 139 467 | 422 166 | 46 663 | 47 844 | 47 160 | 141 667 | 281 134 |
| в т.ч. норматив | 112 176 | 9 348 | 9 348 | 9 348 | 28 044 | 9 348 | 9 348 | 9 348 | 28 044 | 56 088 | 9 348 | 9 348 | 9 348 | 28 044 | 84 132 | 9 348 | 9 348 | 9 348 | 28 044 | 56 088 |
| частный сектор | 7 392 | 616 | 616 | 616 | 1 848 | 616 | 616 | 616 | 1 848 | 3 696 | 616 | 616 | 616 | 1 848 | 5 544 | 616 | 616 | 616 | 1 848 | 3 696 |
| в т.ч. счетчики | 5 040 | 420 | 420 | 420 | 1 260 | 420 | 420 | 420 | 1 260 | 2 520 | 420 | 420 | 420 | 1 260 | 3 780 | 420 | 420 | 420 | 1 260 | 2 520 |
| в т.ч. норматив | 2 352 | 196 | 196 | 196 | 588 | 196 | 196 | 196 | 588 | 1 176 | 196 | 196 | 196 | 588 | 1 764 | 196 | 196 | 196 | 588 | 1 176 |
| общедомовые нужды(норматив) | 52 711 | 2 564 | 5 255 | 6 022 | 13 841 | 4 285 | 4 926 | 4 958 | 14 169 | 28 010 | 3 763 | 3 375 | 4 905 | 12 043 | 40 053 | 4 546 | 3 876 | 4 236 | 12 658 | 24 701 |
| НАСЕЛЕНИЕ ГВС: | 324 359 | 27 114 | 29 252 | 29 377 | 85 743 | 28 507 | 28 559 | 27 636 | 84 702 | 170 445 | 14 432 | 26 894 | 27 879 | 69 205 | 239 650 | 28 264 | 27 865 | 28 580 | 84 709 | 153 914 |
| в т.ч. счетчики | 193 725 | 17 193 | 17 043 | 16 754 | 50 990 | 17 070 | 16 868 | 16 409 | 50 347 | 101 337 | 8 017 | 16 413 | 16 859 | 41 289 | 142 626 | 16 860 | 17 217 | 17 022 | 51 099 | 92 388 |
| в т.ч. норматив | 130 634 | 9 921 | 12 209 | 12 623 | 34 753 | 11 437 | 11 691 | 11 227 | 34 355 | 69 108 | 6 415 | 10 481 | 11 020 | 27 916 | 97 024 | 11 404 | 10 648 | 11 558 | 33 610 | 61 526 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный ж/ф | 275 686 | 24 320 | 24 170 | 23 881 | 72 371 | 24 197 | 23 995 | 23 536 | 71 728 | 144 099 | 11 581 | 23 540 | 23 986 | 59 107 | 203 206 | 23 987 | 24 344 | 24 149 | 72 480 | 131 587 |
| в т.ч. счетчики | 193 668 | 17 188 | 17 038 | 16 749 | 50 975 | 17 065 | 16 863 | 16 404 | 50 332 | 101 307 | 8 015 | 16 408 | 16 854 | 41 277 | 142 584 | 16 855 | 17 212 | 17 017 | 51 084 | 92 361 |
| в т.ч. норматив | 82 018 | 7 132 | 7 132 | 7 132 | 21 396 | 7 132 | 7 132 | 7 132 | 21 396 | 42 792 | 3 566 | 7 132 | 7 132 | 17 830 | 60 622 | 7 132 | 7 132 | 7 132 | 21 396 | 39 226 |
| частный сектор | 459 | 40 | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 240 | 19 | 40 | 40 | 99 | 339 | 40 | 40 | 40 | 120 | 219 |
| в т.ч. счетчики | 57 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 | 2 | 5 | 5 | 12 | 42 | 5 | 5 | 5 | 15 | 27 |
| в т.ч. норматив | 402 | 35 | 35 | 35 | 105 | 35 | 35 | 35 | 105 | 210 | 17 | 35 | 35 | 87 | 297 | 35 | 35 | 35 | 105 | 192 |
| общедомовые нужды(норматив) | 48 214 | 2 754 | 5 042 | 5 456 | 13 252 | 4 270 | 4 524 | 4 060 | 12 854 | 26 106 | 2 832 | 3 314 | 3 853 | 9 999 | 36 105 | 4 237 | 3 481 | 4 391 | 12 109 | 22 108 |
| НАСЕЛЕНИЕ ВСЕГО: | 1 060 471 | 87 292 | 92 526 | 91 699 | 271 517 | 90 101 | 90 449 | 88 871 | 269 421 | 540 938 | 74 780 | 85 663 | 90 164 | 250 607 | 791 545 | 89 437 | 89 549 | 89 940 | 268 926 | 519 533 |
| в т.ч. счетчики | 762 598 | 65 263 | 65 518 | 63 510 | 194 291 | 64 835 | 64 288 | 63 142 | 192 265 | 386 556 | 55 058 | 62 263 | 64 695 | 182 016 | 568 572 | 63 943 | 65 481 | 64 602 | 194 026 | 376 042 |
| в т.ч. норматив | 297 873 | 22 029 | 27 008 | 28 189 | 77 226 | 25 266 | 26 161 | 25 729 | 77 156 | 154 382 | 19 722 | 23 400 | 25 469 | 68 591 | 222 973 | 25 494 | 24 068 | 25 338 | 74 900 | 143 491 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный ж/ф | 951 695 | 81 318 | 81 573 | 79 565 | 242 456 | 80 890 | 80 343 | 79 197 | 240 430 | 482 886 | 67 550 | 78 318 | 80 750 | 226 618 | 709 504 | 79 998 | 81 536 | 80 657 | 242 191 | 468 809 |
| в т.ч. счетчики | 757 501 | 64 838 | 65 093 | 63 085 | 193 016 | 64 410 | 63 863 | 62 717 | 190 990 | 384 006 | 54 636 | 61 838 | 64 270 | 180 744 | 564 750 | 63 518 | 65 056 | 64 177 | 192 751 | 373 495 |
| в т.ч. норматив | 194 194 | 16 480 | 16 480 | 16 480 | 49 440 | 16 480 | 16 480 | 16 480 | 49 440 | 98 880 | 12 914 | 16 480 | 16 480 | 45 874 | 144 754 | 16 480 | 16 480 | 16 480 | 49 440 | 95 314 |
| частный сектор | 7 851 | 656 | 656 | 656 | 1 968 | 656 | 656 | 656 | 1 968 | 3 936 | 635 | 656 | 656 | 1 947 | 5 883 | 656 | 656 | 656 | 1 968 | 3 915 |
| в т.ч. счетчики | 5 097 | 425 | 425 | 425 | 1 275 | 425 | 425 | 425 | 1 275 | 2 550 | 422 | 425 | 425 | 1 272 | 3 822 | 425 | 425 | 425 | 1 275 | 2 547 |
| в т.ч. норматив | 2 754 | 231 | 231 | 231 | 693 | 231 | 231 | 231 | 693 | 1 386 | 213 | 231 | 231 | 675 | 2 061 | 231 | 231 | 231 | 693 | 1 368 |
| общедомовые нужды(норматив) | 100 925 | 5 318 | 10 297 | 11 478 | 27 093 | 8 555 | 9 450 | 9 018 | 27 023 | 54 116 | 6 595 | 6 689 | 8 758 | 22 042 | 76 158 | 8 783 | 7 357 | 8 627 | 24 767 | 46 809 |
| ИТОГО потребители: | 1 631 796 | 135 468 | 137 894 | 139 852 | 413 214 | 139 610 | 139 007 | 134 921 | 413 538 | 826 752 | 120 949 | 134 132 | 138 582 | 393 663 | 1 220 415 | 136 972 | 137 104 | 137 305 | 411 381 | 805 044 |
| Собственные нужды: | 459 223 | 48 614 | 48 606 | 48 621 | 145 841 | 48 623 | 40 084 | 12 016 | 100 723 | 246 564 | 12 279 | 12 018 | 42 468 | 66 765 | 313 329 | 48 644 | 48 625 | 48 625 | 145 894 | 212 659 |
| в т.ч. для технологических процессов | 459 223 | 48 614 | 48 606 | 48 621 | 145 841 | 48 623 | 40 084 | 12 016 | 100 723 | 246 564 | 12 279 | 12 018 | 42 468 | 66 765 | 313 329 | 48 644 | 48 625 | 48 625 | 145 894 | 212 659 |
| ВСЕГО отпущено для реализации: | 2 091 019 | 184 082 | 186 500 | 188 473 | 559 055 | 188 233 | 179 091 | 146 937 | 514 261 | 1 073 316 | 133 228 | 146 150 | 181 050 | 460 428 | 1 533 744 | 185 616 | 185 729 | 185 930 | 557 275 | 1 017 703 |
| 10% потери в сетях (от сторонних): | 209 102 | 18 408 | 18 650 | 18 847 | 55 905 | 18 823 | 17 909 | 14 694 | 51 426 | 107 331 | 13 323 | 14 615 | 18 105 | 46 043 | 153 374 | 18 562 | 18 573 | 18 593 | 55 728 | 101 771 |
| ИТОГО с потерями: | 2 300 121 | 202 490 | 205 150 | 207 320 | 614 960 | 207 056 | 197 000 | 161 631 | 565 687 | 1 180 647 | 146 551 | 160 765 | 199 155 | 506 471 | 1 687 118 | 204 178 | 204 302 | 204 523 | 613 003 | 1 119 474 |
| Технологические нужды цеха №4 | 65 294 | 4 532 | 4 532 | 4 532 | 13 596 | 4 532 | 4 532 | 8 170 | 17 234 | 30 830 | 8 164 | 8 170 | 4 534 | 20 868 | 51 698 | 4 532 | 4 532 | 4 532 | 13 596 | 34 464 |
| ВСЕГО потребность водоснабжения: | 2 365 415 | 207 022 | 209 682 | 211 852 | 628 556 | 211 588 | 201 532 | 169 801 | 582 921 | 1 211 477 | 154 715 | 168 935 | 203 689 | 527 339 | 1 738 816 | 208 710 | 208 834 | 209 055 | 626 599 | 1 153 938 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утверждённые приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №12-нп от 25.12.2017 г. приведены в таблице №14

Таблица №14 - Нормативы потребления коммунальных услуг по ХМАО-Югре

| N п/п | Категории жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | м3/мес./1 чел. | 3,843 | 3,331 | 7,174 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | м3/мес./1 чел. | 3,930 | 3,461 | 7,391 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | м3/мес./1 чел. | 3,930 | 3,539 | 7,521 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | м3/мес./1 чел. | 4,763 | 3,885 | 8,648 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм и душем | м3/мес./1 чел. | 3,887 | 3,396 | 7,283 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | м3/мес./1 чел. | 3,707 | 3,127 | 6,834 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | м3/мес./1 чел. | 3,499 | 2,815 | 6,314 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | м3/мес./1 чел. | 2,491 | 1,303 | 3,794 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | м3/мес./1 чел. | 2,780 | 2,377 | 5,157 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | м3/мес./1 чел. | 2,290 | 1,637 | 3,927 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | м3/мес./1 чел. | 1,678 | 0,719 | 2,397 |

д) описание существующей системы коммерческого учёта горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учёта.

Учёт отпускаемой воды из подземного источника ведётся на выходе из водоочистных сооружений и на вводах потребителей с помощью коммерческих приборов учёта либо договорных объёмов.

е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Фактический подъём воды из подземного источника за 2020 г. составил 
2 358 тыс. м3, т.е. в среднем 6,46 тыс. м3/сут. В месяц наибольшего водопотребления (январь-декабрь) среднесуточный расход составляет 8,00 – 10,00 тыс. м3/сут. Дебет существующего подземного источника 16,0 тыс. м3/сут., производительность очистных сооружений с учётом собственных нужд составляет 16 тыс. м3/сут. Исходя из фактических величин подъёма воды, можно сделать вывод, что резерв системы питьевого водоснабжения составляет – 9,20 тыс. м3/ сут.

ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и 
СНиП 2.04.01-85,а также исходя из текущего объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Перспективные показатели спроса на централизованное водоснабжение городского поселения Лянтор до 2040 года определены на основании прогнозных данных генерального плана с учётом изменения нагрузок в результате ввода новых объектов жилой и общественно-деловой застройки. Перспективные показатели водопотребления приведены ниже в таблице №15.

Таблица 15 – Перспективные показатели потребления воды территории г.п. Лянтор

| Потребители / год | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026–2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.п. Лянтор, в т.ч.: | 2805,39 | 2838,24 | 2864,52 | 2897,37 | 3232,44 |
| - население | 1677,62 | 1697,27 | 1712,98 | 1732,63 | 1933,00 |
| - бюджетные организации | 103,80 | 105,01 | 105,99 | 107,20 | 119,60 |
| - прочие организации | 1023,97 | 1035,96 | 1045,55 | 1057,54 | 1179,84 |
| Потери и неучтённые расходы | 420,81 | 425,74 | 429,68 | 434,61 | 484,87 |

з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Система теплоснабжения в г.п. Лянтор выполнена закрытой при одновременной подаче теплоты по двухтрубным водяным тепловым сетям на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Регулирование отпуска тепла от котельных принято центральное, качественное по нагрузке отопления, по температурному графику 110о / 70о (отопительный график температур) с изломом на уровне 70 0С для обеспечения нужд горячего водоснабжения.

Присоединение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме через центральные тепловые пункты (далее – ЦТП), предназначенные для снижения и регулирования параметров теплоносителя, учёта и контроля отпуска тепла, а также для приготовления горячей воды на бытовые нужды.

Схема присоединения водонагревателей местных систем горячего водоснабжения принята двухступенчатая смешанная.

Транспортировка тепла по магистральным тепловым сетям от всех источников тепла осуществляется по двухтрубным, тупиковым водяным тепловым сетям с закольцовкой между магистралями.

Тепловые потоки определены по максимальным тепловым потокам на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий и по максимальному тепловому потоку на горячее водоснабжение.

На праве хозяйственного ведения предприятия находится:

- 3 котельные;

- 111,32 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении, с учётом протяженности сетей горячего водоснабжения);

- 234 тепловых камер; 18 ед. ИТП (ж.д. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 мкрн. № 4); 20 ед. ЦТП (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 33, 42, 51, 56, 70, 73, 76, 77, 2 (5 мкрн.));

Предприятие вырабатывает и транспортирует тепловую энергию в виде горячей воды, осуществляя переработку, передачу и распределение тепловой энергии конечным потребителям. Конечные потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения г.п. Лянтор через центральные тепловые пункты (ЦТП) по зависимой схеме теплоснабжения на отопление и вентиляцию и по закрытой схеме на ГВС.

В городском поселении Лянтор система регулирования качественно-количественная, выполняется путём совместного изменения температуры и расхода теплоносителя.

При зависимой схеме теплоносителя в ЦТП происходит снижение высоких параметров теплоносителя до нормируемых значений путём смешения прямой сетевой воды (с температурой 110 оС) с обратной сетевой водой (с температурой 
70 оС) до нормируемых значений температуры теплоносителя 95 оС и по температурному графику 95-70 оС теплоноситель подается по внутриквартальным сетям теплоснабжения от ЦТП до потребителя.

Также в ЦТП производится корректировка существующих значений давлений до значений, необходимых для обеспечения качественного теплоснабжения.

Для получения горячей воды холодная вода из трубопровода ХВС, для нагрева, поступает в первую ступень теплообменных аппаратов. Далее, вода, подогретая до нормативной температуры, поступает на вторую ступень теплообменников и подаётся в распределительную сеть горячего водоснабжения в здания потребителей. Проходя по стоякам внутридомовой распределительной сети, с установленными полотенцесушителями, водоразборными кранами, вода используется потребителем.

Неразобранная, частично остывшая горячая вода по циркуляционному трубопроводу возвращается в сборный коллектор на ЦТП и вновь догревается в теплообменниках до нормативных показателей температуры, и снова поступает во внутридомовую распределительную сеть здания потребителя.

Принципиальная схема приготовления горячей воды указана на рисунке №13

Рисунок №13 - Принципиальная схема приготовления горячей воды

и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении

горячей, питьевой, технической воды.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды приведены в 
таблицах №16.

к) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Территория городского поселения охвачена централизованным водоснабжением на 90%. Водоснабжение общественного и жилищного фонда 
г.п. Лянтор осуществляет Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление теплоснабжения и водоотведения» (далее – ЛГ МУП «УТВиВ»).

Водоснабжение жилой части города, коммунально-складской зоны и промышленного района осуществляется от городского водозабора №1 и станции водоподготовки производительностью 16 тыс. м3/сут.

Помимо этого, на территории промышленной зоны размещен водозабор НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», состоящий из: трех скважин, производительностью 27,2 м3/ч., водопроводных очистных сооружений, трех РЧВ, двух насосных станций.

л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Распределение расходов воды по типам абонентов в перспективе останется неизменным. Распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов указано в таблице №12.

м) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке.

Процент фактических и планируемых потерь показан в таблице №16. Потери состоят из утечек воды из сетей, несанкционированными врезками и несоответствия договорных объёмов потребления воды абонентами с реальными. Планируемое снижение потерь воды при транспортировке определено как целевой показатель в соответствующем разделе.

н) перспективный баланс водоснабжения

Перспективный баланс водоснабжения на период до 2022 года указан в таблице №16.

о) расчёт требуемой мощности водозаборных очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объёмов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Требуемая мощность водозаборных очистных сооружений определяется на основании перспективного показателя потребления водоснабжения г.п. Лянтор (таблица №15). По состоянию на 2026-2040 гг. плановая суммарная потребность г.п. Лянтор в водоснабжении составляет 3 717 310 м3/год (10 184,41 м3/сут.), что, в свою очередь, составляет 64% от мощности водоочистных сооружений производственной мощностью 16 000 м3/сут.

Таблица №16 – Сведения о фактических и ожидаемых объёмах потребления воды г.п. Лянтор

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | ожид |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Поднято воды насосными станциями 1 подъёма, из них: | тыс. м3 | 2396,53 | 2473,24 | 2404,41 | 2358,07 | 2365,42 | 2222,62 | 2315,115 |
| 1.1. | - из поверхностных источников | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 1.2. | - из подземных источников | тыс. м3 | 2396,53 | 2473,24 | 2404,41 | 2358,07 | 2365,42 | 2222,62 | 2315,115 |
| 2. | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 2396,53 | 2473,24 | 2404,41 | 2358,07 | 2365,42 | 2222,62 | 2315,115 |
| 3. | Собственные нужды | тыс. м3 | 65,30 | 76,86 | 65,30 | 78,15 | 65,29 | 65,30 | 65,282 |
|  |  | % | 2,72 | 3,11 | 2,72 | 3,31 | 2,76 | 2,94 | 2,820 |
| 4. | Подвоз воды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 5. | Разбор воды с водобашен | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 6. | Подано в сеть питьевой воды | тыс. м3 | 2331,23 | 2396,38 | 2339,11 | 2279,91 | 2300,12 | 2157,32 | 2249,833 |
| 7. | Утечка и неучтенный расход питьевой воды | тыс. м3 | 211,93 | 321,05 | 212,62 | 279,45 | 209,10 | 215,73 | 204,531 |
|  |  | % | 9,09 | 13,40 | 9,09 | 12,26 | 9,09 | 10,00 | 9,091 |
| 8. | Отпущено питьевой воды всего для нужд холодного и горячего водоснабжения (по сети), из них: | тыс. м3 | 2119,30 | 2075,33 | 2126,49 | 2000,46 | 2091,02 | 1941,58 | 2045,302 |
| 8.1. | для нужд холодного водоснабжения (по сети), из них: | тыс. м3 | 1704,20 | 1622,60 | 2126,45 | 1531,47 | 1663,29 | 1504,41 | 1634,365 |
|  | по приборам учёта | тыс. м3 | 912,43 | 1206,36 | 1138,88 | 1224,87 | 949,06 | 1234,73 | 934,954 |
|  |  | % | 53,54 | 74,35 | 53,56 | 79,98 | 57,06 | 82,07 | 57,206 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 791,77 | 416,24 | 987,57 | 306,60 | 714,23 | 269,68 | 699,411 |
|  |  | % | 46,46 | 25,65 | 46,44 | 20,02 | 42,94 | 17,93 | 42,794 |
| 8.1.1. | населению в т.ч.: | тыс. м3 | 707,46 | 844,36 | 1186,83 | 856,63 | 844,35 | 820,63 | 743,945 |
|  |  | % | 41,51 | 52,04 | 55,81 | 55,94 | 50,76 | 54,55 | 45,519 |
|  | по приборам учёта | тыс. м3 | 427,09 | 594,61 | 689,65 | 673,93 | 594,60 | 673,93 | 576,706 |
|  |  | % | 60,37 | 70,42 | 58,11 | 78,67 | 70,42 | 82,12 | 77,520 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 280,37 | 249,75 | 497,18 | 182,71 | 249,75 | 146,71 | 167,239 |
|  |  | % | 39,63 | 29,58 | 41,89 | 21,33 | 29,58 | 17,88 | 22,480 |
| 8.1.2. | бюджетным организациям, в т.ч.: | тыс. м3 | 60,23 | 58,55 | 80,13 | 44,52 | 58,55 | 44,52 | 53,047 |
|  |  | % | 3,53 | 3,61 | 3,77 | 2,91 | 3,52 | 2,96 | 3,246 |
|  | по приборам учёта | тыс. м3 | 57,14 | 55,77 | 75,44 | 43,12 | 55,77 | 43,18 | 50,659 |
|  |  | % | 94,86 | 95,24 | 94,15 | 96,85 | 95,25 | 97,00 | 95,498 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 3,10 | 2,78 | 4,69 | 1,40 | 2,78 | 1,34 | 2,388 |
|  |  | % | 5,14 | 4,76 | 5,85 | 3,15 | 4,75 | 3,00 | 4,502 |
| 8.1.3. | собственное потребление, в т.ч.: | тыс. м3 | 469,39 | 402,03 | 458,80 | 329,26 | 442,72 | 329,26 | 461,190 |
|  |  | % | 27,54 | 24,78 | 21,58 | 21,50 | 26,62 | 21,89 | 28,218 |
|  | по приборам учёта | тыс. м3 | 0,00 | 257,30 | 0,00 | 210,72 | 0,00 | 210,72 | 0,000 |
|  |  | % | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,000 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 469,39 | 144,73 | 458,80 | 118,53 | 442,72 | 118,53 | 461,190 |
|  |  | % | 100,00 | 36,00 | 100,00 | 36,00 | 100,00 | 36,00 | 100,000 |
| 8.1.4. | прочим, в т.ч.: | тыс. м3 | 467,12 | 317,66 | 400,69 | 301,06 | 317,67 | 310,00 | 376,183 |
|  |  | % | 27,41 | 19,58 | 18,84 | 19,66 | 19,10 | 20,61 | 23,017 |
|  | по приборам учёта | тыс. м3 | 428,21 | 298,69 | 373,79 | 297,10 | 298,69 | 306,90 | 307,589 |
|  |  | % | 91,67 | 94,03 | 93,29 | 98,69 | 94,03 | 99,00 | 81,766 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 38,92 | 18,98 | 26,90 | 3,95 | 18,98 | 3,10 | 68,594 |
|  |  | % | 8,33 | 5,97 | 6,71 | 1,31 | 5,97 | 1,00 | 18,234 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 8.2. | Отпущено для приготовления горячей воды, из них: | тыс. м3 | 415,10 | 452,73 | 460,20 | 469,00 | 427,73 | 437,18 | 410,937 |
|  | - в соответствии с санитарными нормами | тыс. м3 | 415,10 | 452,73 | 460,20 | 469,00 | 427,73 | 437,18 | 410,937 |
|  | - с нарушениями санитарных норм: | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  | - по температуре | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  | - по качеству воды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  | по приборам учёта | тыс. м3 | 190,27 | 406,74 | 227,37 | 331,74 | 240,75 | 324,74 | 249,732 |
|  |  | % | 45,84 | 0,90 | 0,49 | 0,71 | 0,56 | 0,74 | 60,771 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 224,82 | 45,99 | 232,83 | 137,26 | 186,98 | 112,44 | 161,205 |
|  |  | % | 0,54 | 0,10 | 0,51 | 0,29 | 0,44 | 0,26 | 39,229 |
| 8.2.1. | населению в т.ч.: | тыс. м3 | 338,13 | 395,07 | 395,07 | 414,09 | 414,09 | 340,71 | 325,348 |
|  |  | % | 81,46 | 87,26 | 85,85 | 88,29 | 96,81 | 77,93 | 79,172 |
|  | по приборам учёта | тыс. м3 | 131,86 | 351,46 | 167,97 | 279,22 | 193,73 | 231,68 | 194,714 |
|  |  | % | 39,00 | 88,96 | 42,52 | 67,43 | 46,78 | 68,00 | 59,848 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 206,27 | 43,61 | 212,22 | 134,87 | 130,63 | 109,03 | 130,634 |
|  |  | % | 61,00 | 11,04 | 53,72 | 32,57 | 31,55 | 32,00 | 40,152 |
| 8.2.2. | бюджетным организациям, в т.ч.: | тыс. м3 | 19,95 | 16,91 | 16,91 | 13,90 | 18,60 | 18,80 | 16,142 |
|  |  | % | 4,81 | 3,74 | 3,67 | 2,96 | 4,35 | 4,30 | 3,928 |
|  | по приборам учёта | тыс. м3 | 18,16 | 14,98 | 18,21 | 11,96 | 17,20 | 16,17 | 14,740 |
|  |  | % | 91,07 | 88,59 | 107,68 | 86,05 | 92,47 | 86,00 | 91,315 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 1,78 | 1,93 | 1,78 | 1,94 | 1,40 | 2,63 | 1,402 |
|  |  | % | 8,93 | 11,41 | 10,53 | 13,95 | 7,53 | 14,00 | 8,685 |
| 8.2.3. | собственное потребление, в т.ч.: | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | по приборам учёта | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 8.2.4. | прочим, в т.ч.: | тыс. м3 | 57,02 | 40,75 | 40,75 | 41,01 | 84,77 | 77,66 | 69,447 |
|  |  | % | 13,74 | 9,00 | 8,86 | 8,75 | 19,82 | 17,76 | 16,900 |
|  | по приборам учёта | тыс. м3 | 40,25 | 40,30 | 41,19 | 40,56 | 29,82 | 76,88 | 40,278 |
|  |  | % | 70,59 | 98,88 | 101,08 | 98,90 | 35,18 | 99,00 | 57,998 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 16,77 | 0,45 | 18,83 | 0,45 | 54,95 | 0,78 | 29,169 |
|  |  | % | 29,41 | 1,12 | 46,21 | 1,10 | 64,82 | 1,00 | 42,002 |
| 8.2.5. | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  | по приборам учёта | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  | по нормативам | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 9 | Объём воды, отпускаемой новым абонентам | тыс. м3 | 21,09 | -83,30 | 6,73 | 3,06 | 54,84 | 0,00 | 86,97 |
| 9.1. | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. м3 | 21,09 | 14,81 | 6,73 | 1,29 | 54,84 | 0,00 | 96,625 |
| 9.2. | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. м3 | 0,00 | 98,11 | 0,00 | -1,78 | 0,00 | 0,00 | 9,653 |
| 10 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учёта | тыс. м3 | 0,00 | -82,15 | -10,59 | -72,77 | -16,08 | 0,00 | 18,47 |
| 11 | Темп изменения потребления воды | % | 95,47 | 93,68 | 100,33 | 95,34 | 98,38 | 94,26 | 97,87 |

п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Согласно 416 - ФЗ от 07.12.11 г., гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определённая решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Статья 12. п.1. Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется. Статья 12. п.2. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. ЛГ МУП «УТВиВ» наделено статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения г.п. Лянтор Постановлением Администрации городского поселения №22 от 15.01.2014 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения».

Раздел IV "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения".

а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Основными направлениями развития системы водоснабжения являются капитальный ремонт, модернизация и реконструкция магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надёжности водоснабжения потребителей, а также обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоснабжения решаются посредством мероприятий по модернизации инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Первоочередной задачей по развитию системы водоснабжения является обеспечение всего населения водой питьевого качества в необходимом количестве по доступной цене с учётом развития перспективной застройки. Решение данной задачи предусматривает увеличение протяженности, капитальный ремонт и замену водопроводной сети с высоким уровнем физического и морального износа, а также проведение работ по промывке сетей водоснабжения. Данные мероприятия позволят обеспечить водой существующую и перспективную застройки.

Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки микрорайонов №9 и №11 необходимо строительство новых сетей водоснабжения. В основе перечня мероприятий, реализуемых в 2020–2040 годы в рамках развития системы водоснабжения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы водоснабжения.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоснабжения. Сроки реализации мероприятий определены исходя из этапов градостроительного преобразования территорий, планируемых сроков ввода объектов капитального строительства, с учётом необходимости реализации действующих программ развития.

Расчет стоимости объектов произведен согласно укрупненным нормативам цены строительства НЦС 81-02-14-2020 Сборник № 14. «Наружные сети водоснабжения и канализации». Расчет выполнен в ценах 2020 года.

Объёмы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения технических обследований).

Для создания надёжной системы водоснабжения в сроки, определённые Генеральным планом, проектами планировок городского поселения Лянтор, с учётом утверждённых дополнений и корректировок, необходимо реализовать следующие мероприятия:

1) «Реконструкция водопроводов г.п. Лянтор»

Срок реализации проекта – 2023-2033 гг.

Необходимые капитальные затраты – 182,4 млн руб.

Обоснование мероприятия – Генеральный план городского поселения Лянтор.

Целью реализации проекта является замена участков водопровода с истекшим сроком эксплуатации.

Технические параметры проекта включают в себя замену участков водопровода с истекающим и истекшим сроком эксплуатации из стальных труб на трубы полимерные с более высокими параметрами надёжности и долговечности. Нормативный срок службы полимерных трубопроводов превышает стальные в 2-3 раза. При прокладке методом горизонтального бурения уменьшаются сроки и объемы земляных работ. При использовании труб из полимерных материалов отсутствует коррозийная активность с транспортируемой средой. Трубы имеют низкую шероховатость и, как следствие, уменьшенное гидравлическое сопротивление.

2) «Строительство водопроводов г.п. Лянтор»

Срок реализации проекта – 2021-2035 гг.

Необходимые капитальные затраты – 86,5 млн руб.

Обоснование мероприятия – Генеральный план городского поселения Лянтор.

Целью реализации проекта является подключение новых потребителей планируемой к развитию территории.

Технические параметры проекта включают в себя строительство сетей водоснабжения из полимерных труб с более высокими параметрами надёжности и долговечности.

б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит достичь следующих показателей:

- снижение физического износа сетей;

- снижение аварийности системы водоснабжения;

- снижение удельного веса сетей водоснабжения, нуждающихся в замене;

- снижение уровня потерь при транспортировке заданного расхода воды с достаточным давлением, включая расходы на наружное пожаротушение воды;

- обеспечение вновь подключаемых потребителей услугой централизованного водоснабжения.

- увеличение доли потребителей, обеспеченных доступом к системе централизованного водоснабжения;

- обеспечение транспортировки заданного расхода воды с достаточным давлением, включая расходы на наружное пожаротушение.

в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов водоснабжения приведен в таблице №17.

Таблица №17 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочный срок реализации мероприятия | Ориентировочная стоимость мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кап. ремонт РЧВ-2000, ВОС №1, ул. Магистральная, стр. 5, г.п. Лянтор | 2023 г. | 6 500 000,00 руб. |
| 2 | Кап. ремонт РЧВ-5000, ВОС №1, ул. Магистральная, стр. 5, г.п. Лянтор | 2024 г. | 11 000 000,00 руб. |

Также, в связи с вводом в эксплуатацию реконструированной станции обезжелезивания №1, планируется вывести из эксплуатации (с последующим демонтажом) существующую станцию дегазации, контактные резервуары, часть вспомогательных помещений станции обезжелезивания №2.

г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

В целях развития системы водоснабжения г.п. Лянтор продолжаются работы по внедрению автоматизированной системы диспетчеризации и управления водозаборных очистных сооружений и центральных тепловых пунктов. Цель мероприятия – повышение энергетической эффективности системы водоснабжения.

д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учёта воды и их применении при осуществлении расчётов за потреблённую воду.

Количество потребителей, оснащенных общедомовыми приборами учёта воды указаны в Разделе III таблица №11 схемы водоснабжения. Потребители, оснащенные коммерческими приборами учёта, оплачивают потребление воды на основании показаний этих приборов. При отсутствии коммерческого учёта, объём потребленной воды определяется расчётным методом по установленным нормативам (Раздел III таблица №14).

е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

На рисунке №14 показан маршрут прохождения магистральных водоводов 
в количестве 2 шт. d 400 мм от водозабора до селитебной территории г.п. Лянтор.

ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Места размещения существующих насосных станций и резервуаров сохраняются.

з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Генеральным планом предусмотрено развитие микрорайонов №9 и №11
г.п. Лянтора. Проектируемые районы будут подключены к центральной системе тепловодоснабжения и водоотведения. Месторасположение и структура микрорайонов №9 и №11 г.п. Лянтор показаны на рисунках №15-17

Рисунок №14 – Маршрут прохождения магистральных водоводов г.п. Лянтор

Рисунок №15 – Схема месторасположения микрорайонов г.п. Лянтор

Рисунок 16 – Проект планировки и межевания территории микрорайона №11 и прилегающих элементов улично-дорожной сети города Лянтора. Схема архитектурно-планировочной организации территории

Рисунок 17 - Проект планировки и межевания территории микрорайона № 9 города Лянтора. Чертёж планировки территории

и) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Схема существующего размещения объектов централизованных систем водоснабжения указана на рисунке №14.

Схема планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения указана на рисунке №18.

Рисунок 18 - Перспективная схема водоснабжения

Раздел V «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения».

а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

На существующей водоочистной станции обезжелезивания №1 для промывки фильтров используется вода непосредственно из резервуаров чистой воды, подаваемая насосной станцией второго подъёма, входящей в состав ВОС. 
С целью уменьшения объёма промывной воды при промывке фильтров применяется воздух высокого давления.

В связи с отсутствием технической возможности водоотведения и с целью снижения объёмов сброса промывных вод, на ВОС предусматривается обработка промывной воды на модулях обработки промывных вод.

Промывная вода с модуля фильтрации первой и второй ступени поступает в резервуары-усреднители, где происходит усреднение промывной воды. Далее промывная вода насосом подаётся через счётчик (для учёта расхода поступающей на обработку воды) в тонкослойные отстойники. Перед тонкослойными отстойниками дозируется флокулянт для дестабилизации взвешенных частиц с целью их удаления при помощи отстаивания в тонкослойном модуле. Осадок, скатываясь с пластин тонкослойного модуля, попадает в сборник осадка, где статически уплотняется под собственным весом. Удаление осадка происходит по средствам поворотных затворов в сборник осадка.

Очищенная вода собирается в накопительной ёмкости, откуда насосами подаётся на модули фильтрации. На фильтрах происходит более тонкая (финишная) очистка воды, путём задержания мелких сформировавшихся частиц в загрузке фильтра. В сборнике чистой воды поддерживается заданный уровень с помощью ультразвукового датчика и регулирующего клапана. Очищенная таким образом промывная вода через установки обеззараживания возвращается в технологию – бак-реактор модуля интенсивной аэрации и дегазации.

б) на окружающую среду при реализации мероприятий 
по снабжению и хранению химических реагентов, используемых 
в водоподготовке (хлор и др.).

В ходе подготовки исходной артезианской воды до требований СанПиН используются следующие химические реактивы:

- коагулянт «Аква-Аурат 30»;

- флокулянт «Праестол 650».

Процесс обеззараживания очищенной воды перед подачей в сеть происходит на ультрафиолетовых установках, а для периодической дезинфекции резервуаров чистой воды (РЧВ) и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду

раствора гипохлорита натрия.

Упаковка, транспортирование и хранение гипохлорита натрия осуществляется согласно ГОСТ 11086-76 «Гипохлорит натрия. Технические условия».

Гипохлорит натрия хранят в специальных покрытых коррозионностойкими материалами ёмкостях, защищенных от солнечного света. Полиэтиленовые бочки с продуктом хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях.

Раздел VI «Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения».

Объём капитальных вложений по мероприятиям строительства, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения приведён в разделе IV п. а), в) схемы водоснабжения.

Раздел VII «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения».

Целевые показатели развития центральной системы водоснабжения с разбивкой по годам приведены ниже в таблице №18.

Таблица №18 - Целевые показатели развития центральной системы водоснабжения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2018 год факт | 2019 год факт | 2020 год факт | 2021 год ожид | 2022 год ожид |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 20 | 35,6 | 36,6 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 20 | 56,3 | 67,9 | 20 | 20 |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед./км | 0,3 | 0,13 | 0,17 | 0 | 0 |

а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды.

Согласно информации из Раздела I, вода, поднятая из подземного источника, идёт на нужды ХВС, ГВС и ТС и не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21 по трём параметрам, основной из них – железо общее.

Благодаря вводу в эксплуатацию реконструированной станции обезжелезивания №1 в 2021 году весь объём поднятой воды проходит водоподготовку и на выходе с ВОС №1 соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21 по всем показателям.

б) показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения.

В результате реализации запланированных мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения показатель надёжности и бесперебойности водоснабжения снизиться обратно пропорционально соотношению протяженности отремонтированных сетей к общей протяженности сетей водоснабжения.

Целевой показатель (0 ед./км) достигается путём замены физически изношенных водопроводных сетей.

в) показатели качества обслуживания абонентов.

Под показателем качества обслуживания абонентов подразумевается доля удовлетворенных заявок на подключение к водопроводным сетям.

Анализируя статистические данные ЛГ МУП «УТВиВ» за последние 5 лет по количеству поданных и исполненных заявок на подключение к инженерной инфраструктуре системы тепловодоснабжения, можно сделать вывод о том, что показатель качества обслуживания абонентов равен 100%.

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

Основным показателем эффективности использования энергоресурсов принимается удельное значение затраченной электроэнергии на количество переданной воды и потерь воды при транспортировке. Указанные показатели будут достигаться постепенно посредством реконструкции и капитального ремонта водопроводных сетей (строительство новых сетей, капитальный ремонт старых сетей и их изоляций), установки систем автоматизации и средств учёта.

Раздел VIII "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"

Согласно ч.5 ст.8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (далее - №416-ФЗ), при выявлении бесхозяйных водопроводных и канализационных инженерных сетей и в случае подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных инженерных сетей, эксплуатацию таких объектов осуществляет гарантирующая организация или ресурсоснабжающая организация (сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным сетям водоснабжения). Эта ответственность ложится на ресурсоснабжающую организацию со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных инженерных сетей до признания на данные бесхозяйные инженерные сети права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение собственником, который ранее их оставил. Частью 6 ст.8 №416-ФЗ определено, что расходы ресурсоснабжающей организации на эксплуатацию бесхозяйной инженерной сети учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. №406.

Эксплуатацию бесхозяйных сетей г.п. Лянтор осуществляет ЛГ МУП «УТВиВ». Перечень бесхозяйных сетей представлен в таблице 19.

Таблица №19 – Перечень бесхозяйных сетей г.п. Лянтор

| № п/п | Наименование участка | Год строительства (ориентировочно) | Условный диаметр, мм. (ориентировочно) | Протяженность, мп. (ориентировочно) | Способ прокладки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТС | ГВС | ХВС |  |  |  |
| 1. | Территория ул. Согласия Внутриквартальные сети разводки |
| 1.1. | ЦТП-13 -УТ-166 | 1998-1999 | 200 | 150/100 | 100 | 32 | подземный, бесканально |  |
| 1.2. | УТ-166-УТ-163 | 1998-1999 | 200 | 150/100 | 100 | 62,2 | подземный, бесканально |  |
| 1.3. | УТ-163 - УТ-164 | 1998-1999 | 100 | 100/80 | 100 | 69,9 | подземный, бесканально |  |
| 2. | Микрорайон № 4 Внутриквартальные сети разводки |
| 2.1. | точка 1 - точка 2 ж.д.З | 1986-1988 | 100 | - | 100 | 160,5 | подземный, бесканально |  |
| 2.2. | точка 2 ж.д.3 - точка 3 ж.д.2 | 1986-1988 | 100 | - | 100 | 126 | подземный, бесканально | включая транзитное прохождение в подвальном помещении ж.д.3 |
| 2.3. | точка 3 ж.д.2 - точка 4 ж.д. 1 | 1986-1988 | 100 | - | 100 | 126 | подземный, бесканально | включая транзитное прохождение в подвальном помещении ж.д.2 |
| 2.4. | точка 1 - точка 5 ж.д.5 | 1990-1992 | 200 | - | 200 | 74,2 | подземный, бесканально | включая транзитное прохождение в подвальном помещении ж.д.4 |
| 2.5. | точка 5 ж.д.5 - точка 6 ж.д. 6 | 1990-1992 | 200 | - | 150 | 96,5 | подземный, бесканально | включая транзитное прохождение в подвальном помещении ж.д.5 |
| 2.6. | точка 6 ж.д.6 - УТ-219 | 1992 | 150 | - | 150 | 87,4 | подземный, бесканально | включая транзитное прохождение в подвальном помещении ж.д. 6 |
| 2.7. | точка 6 ж.д.6 - точка 7 ж.д. 7 | 1990-1994 | 150 | - | 100 | 144,4 | подземный, бесканально | включая транзитное прохождение в подвальном помещении ж.д. 6 |
| 2.8. | точка 7 ж.д.7 - точка 8 ж.д.7 | 1990-1994 | 100 | - | 100 | 75 | подземный, бесканально | включая транзитное прохождение в подвальном помещении ж.д.7 |
| 2.9. | УТ-222 - УТ-218 | 1990-1994 | 200 | - | 150 | 276,3 | подземный, бесканально |  |
| 2.10. | УТ-218 - точка 9 | 1990-1995 | 100 | - | 80 | 30 | подземный, бесканально |  |
| 2.11. | УТ-234 - точка 10-точка 12 | 1995-1997 | 200 | - | 200 | 40 | подземный, бесканально |  |
| 2.12. | точка 12 - точка 11 | 1995-1997 | 150 | - | 150 | 61,6 | подземный, бесканально |  |
| 3. | Территория Общественного центра Внутриквартальные сети разводки |
| 3.1. | ЦТП-42 - УТ-178 | 1996 | 200 | 150/100 | 150 | 5,1 | подземный, бесканально |  |
| 3.2. | УТ-178 - УТ-139 | 1996 | 200 | 150/100 | 150 | 84,5 | подземный, бесканально |  |
| 3.3. | УТ-139 - УТ-180 | 1996 | 200 | 100 | 150 | 92,6 | подземный, бесканально |  |
| 3.4. | УТ-180-УТ | 1996 | 200 | 100 | 150 | 141,4 | подземный, бесканально |  |
| 3.5. | УТ-УТ-143 | 1996 | 100 | - | 100 | 36 | подземный, бесканально |  |
| 4. | Микрорайон 6-6а Внутриквартальные сети разводки |
| 4.1. | ЦТП-56 - УТ-301 | 1985 -1986 | 150 | 150 | 150 | 57,3 | подземный, бесканально |  |
| 4.2. | УТ-301 - точка 1 | 1985 -1986 | 150 | 150 | 150 | 67,7 | подземный, бесканально |  |
| 4.3. | точка 1 - УТ-298 | 1985 -1986 | 70 | 50 | 100 | 15 | подземный, бесканально |  |
| 4.4. | точка 1 - УТ-297 | 1985 -1986 | 150 | 150 | 150 | 44,8 | подземный, бесканально |  |
| 4.5. | УТ-297- УТ-293 | 1985 -1986 | 70 | 50 | 100 | 40,3 | подземный, бесканально |  |
| 4.6. | УТ-293 - точка 2 | 1985 -1986 | 50 | 50 | 50 | 35 | подземный, бесканально |  |
| 4.7. | УТ-297 - УТ-270-УТ-296 | 1985 -1986 | 100 | 80/50 | 100 | 142 | подземный, бесканально |  |
| 4.8. | УТ-296 - точка 3 | 1985 -1986 | 100 | 70/50 | 100 | 120 | подземный, бесканально |  |
| 4.9. | точка 4 - УТ-300 | 1985 -1986 | 250 | 100 | 150 | 61,2 | подземный, бесканально |  |
| 4.10. | У Т-3 00 - У Т-299 | 1985 -1986 | 80 | 80 | 100 | 34,2 | подземный, бесканально |  |
| 4.11. | УТ-299 - точка 5 | 1985 -1986 | 50 | 50 | 50 | 30 | подземный, бесканально |  |
| 4.12. | УТ-299 - УТ-210 | 1985 -1986 | 80 | 80 | 100 | 60,3 | подземный, бесканально |  |
| 4.13. | УТ-210 - УТ-206 | 1985 -1986 | 50 | 50 | 50 | 37,6 | подземный, бесканально |  |
| 4.14. | УТ-300 - УТ-214 | 1985 -1986 | 150 | 150 | 100 | 60,2 | подземный, бесканально |  |
| 4.15. | УТ-214 - УТ-213 | 1985 -1986 | 150 | 150 | 100 | 34 | подземный, бесканально |  |
| 4.16. | У Т-213 - УТ-212 | 1985 -1986 | 150 | 150 | 100 | 143 | подземный, бесканально |  |
| 4.17. | Участок инженерных сетей ТВС от ТК №1 до жилого дома № 32 |  | 159 | 108/76 | 108 | 150 | подземный, бесканально | включая транзитное прохождение в подвальном помещении ж.д.32, 33 |
| 5. | Микрорайон Вахтовый поселок Внутриквартальные сети разводки |
| 5.1. | ЦТП-33 - точка 1- точка 2 | 1988-1990 | 100 | - | 100 | 329,2 | надземно на опорах |  |
| 5.2. | ЦТП-33 - У Т-5 | 1988-1990 | 200 | 150/100 | 150 | 4,8 | подземный, бесканально |  |
| 5.3. | УТ-5-УТ-11 | 1988-1990 | 200 | 150/100 | 100 | 104,9 | подземный, бесканально |  |
| 5.4. | УТ-11 - УТ-8 | 1988-1990 | 200 | 150/100 | 100 | 191 | подземный, бесканально |  |
| 5.5. | УТ-8-УТ-17 | 1988-1990 | 80 | 80 | 80 | 198,8 | подземный, бесканально |  |
| 5.6. | УТ-8 - УТ-9 - точка 4 | 1988-1990 | 200 | 80/70 | 50 | 103,4 | подземный, бесканально |  |
| 5.7. | точка 4 - точка 3 | 1988-1990 | 200 | 80/70 | 50 | 65,9 | надземно на опорах |  |
| 5.8. | точка 3 - УТ-3 | 1988-1990 | 200 | 50 | 50 | 59,1 | надземно на опорах |  |
| 5.9. | УТ-3 - точка 5 | 1988-1990 | 150 | 80/70 | 100 | 178 | надземно на опорах |  |
| 5.10. | точка 5 - УТ-1 | 1988-1990 | 200 | 150/100 | 150 | 119,3 | надземно на опорах |  |
| 5.11. | УТ-1 - УТ-5 | 1988-1990 | 200 | 150/100 | 150 | 55,8 | подземный, бесканально |  |
| 5.12. | точка 6 - точка 7 - точка 8 | 1988-1990 | 50 | 50 | 50 | 113 | подземный, бесканально |  |
| 5.13. | точка 9 - точка 12 | 1988-1990 | 50 | - | 50 | 39 | подземный, бесканально | для подключения частных жилых домов 2, 3, 4 |
| 5.14. | точка 10 - точка 11 | 1988-1990 | 50 | - | 50 | 218,6 | подземный, бесканально | для подключения частных жилых домов 4, 5, лесничество |
| 5.15. | УТ-3 - УТ-2-УТ-6-УТ-4- точка 5 | 1988-1990 | 80 | 80 | 80 | 385,3 | подземный, бесканально |  |
| 6. | Улица Эстонских Дорожников Внутриквартальные сети разводки |
| 6.1. | точка 1 - точка 2 | 1983-1984 | 100 | - | 100 | 200 | частично надземно/подземно | для подключения частных жилых домов |
| 6.2. | точка 3 - УТ-4 | 2011 | 50 | - | 50 | 70 | подземный, бесканально | для подключения лыжной базы |
| 7. | Магистральные сети |
| 7.1. | Водопровод от УТ ВОС № 1 (ул. Магистральная, 5) - Промзона (столовая № 2, ул. 2П) | 1986 | - | - | 500/300 | 2271 | частично надземно/подземно | двухтрубно |
| 8. | Улица Эстонских Дорожников Внутриквартальные сети разводки |
| 8.1. | УТ-3 - точка 1 | 2005 | 150 | 100/80 | 100/100 | 205,5 | подземный, бесканально | ХВС - двухтрубно |
| 9. | Микрорайон № 1 Внутриквартальные сети разводки |
| 9.1. | ТК-1 - ТК-4 | 2007-2008 | 200 | 100 | 100 | 320 | подземный, бесканально |  |
| 10. | Улица Магистральная Внутриквартальные сети разводки |
| 10.1. | ЦТП-5 - точка 1 | 2002-2004 | 100 | 80/70 | 100 | 38 | подземный, бесканально |  |
| 10.2. | точка 1 - точка 2 | 2002-2004 | - | - | 100 | 50 | подземный бесканально | ХВС - одиночно |
| 10.3. | ЦТП-5 - УТ-1 | 2002-2004 | 200 | 200/150 | 200/100 | 66,4 | подземный, бесканально | ХВС - двухтрубно |
| 10.4. | точка 1 - УТ-2 | 2002-2004 | 100 | 80/70 | 100/100 | 51 | подземный, бесканально | ХВС - двухтрубно |
| 10.5. | УТ-2 - УТ-3 | 2002-2004 | 80 | 70/50 | 100/100 | 118 | подземный, бесканально | ХВС - двухтрубно |
| 10.6 | Участок инжененрных сетей от ТК-1 (ул. Магистральная до точек ввода (точек подключения) зданий складов расположенных на территории бывшей базы ОРС-21 (ул. Магистральная, 8) | 1986-1987 | 159/114 | - | 114/76 | 303 | подземный, бесканально | ТС-двухтрубно; ХВС-однотрубно |
| 11. | Улица В.Кингисеппа Внутриквартальные сети разводки |
| 11.1. | ТК - ЦТП-9 | 2002 | 250 | - | 200 | 10 | подземный, бесканально |  |
| 12. | Улица В. Кингисеппа Внутриквартальные сети разводки |
| 12.1. | УТ-1 - УТ-6 | 2006-2007 | 200 | 100/70 | 200/200 | 103 | подземный, бесканально | ХВС - двухтрубно |
| 12.2. | УТ-6 - УТ-7 | 2006-2007 | 150 | 70/60 | 160/160 | 31,5 | подземный, бесканально | ХВС - двухтрубно |
| 13 | Сети ТВС от т. врезки до ж.д. №3 ул. Комсомольская | 2007 | 50 | 50 | 50 | 9 | подземный, бесканально |  |
| 14 | Сети ТВС от ТК до ж.д. №12 ул. Назаргалеева | 2003 | 150 | 80 | 150 | 102 | подземный, бесканально |  |
| 15 | Сети ТВС от ТК до ж.д. №36 мкр.6 | 1999 | 50 | 50 | 50 | 54 | подземный, бесканально |  |
| 16 | Сети ТВС мкр. №6, дом №104 | 1998 | 159 | 100/80 | 100 | 93,85 | подземный, бесканально |  |
| 17 | Подводящие инженерные сети к крытому хоккейному корту в мкр. 6 г. Лянтор | 2019 | - | 57 | 57 | 41 | подземный, бесканально |  |
| 18 | Подводящие инженерные сети к крытому хоккейному корту в мкр. 6 г. Лянтор | 2019 | - | 57 | 57 | 66 | надземный/подземный |  |

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел I «Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа»

а) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

На территории г.п. Лянтор функционирует централизованная система водоотведения. На сегодняшний день обеспеченность жилищного фонда г.п. Лянтор системой централизованного водоотведения составляет 95%.

Бытовые сточные воды от жилых домов микрорайонов, предприятий по внутриквартальным самотечным канализационным трубопроводам поступают на канализационные насосные станции (далее – КНС). От КНС по напорным коллекторам стоки перекачиваются в магистральные самотечные канализационные коллекторы. По магистральным самотечным канализационным коллекторам стоки попадают на главные канализационные насосные станции №1 и №2 (далее – ГКНС). От ГКНС стоки перекачиваются на канализационные очистные сооружения 
г.п. Лянтор (далее – КОС).

На территории промзоны имеется собственная централизованная система водоотведения. Централизованной системой бытовой канализации в промышленной зоне обеспечены только предприятия ПАО «Сургутнефтегаз». Хозяйственно-бытовые стоки от цехов НГДУ «Лянторнефть», административных зданий ПАО «Сургутнефтегаз» и столовых поступают по самотечным трубопроводам на КНС Промзоны, затем хозяйственно-бытовые стоки по двум самостоятельным напорным коллекторам диаметром 300-400 мм, минуя городскую централизованную систему бытовой канализации, отводятся на КОС г.п. Лянтор.

Площадка КОС расположена за чертой г.п. Лянтор на расстоянии 3 км от жилой застройки. КОС включают в себя физико-механическую и биологическую очистку стоков. Схема очистки сточных вод, следующая: по напорным коллекторам сточные воды поступают в приёмную камеру решёток, где производится отделение крупнодисперсных фракций, содержащихся в сточных водах. Далее стоки поступают в тангенциальные песколовки. После очистки стоков от песка и других минеральных веществ вода поступает в аэротенк, где происходит полная биологическая очистка при помощи микроорганизмов активного ила и кислорода. Очищенные сточные воды направляются во вторичный отстойник для осаждения взвешенных частиц. Обеззараживание стоков производится бактерицидным ультрафиолетовым излучением на установках УДВ 250/144/ДЗ. Пройдя полную биологическую очистку и обеззараживание, стоки поступают в приёмный резервуар насосной станции и далее по напорным трубопроводам через глубинный выпуск рассеивающего типа сбрасываются в реку Пим. Качество воды, сбрасываемой в реку Пим после очистки, не соответствует ПДК.

В части населённого пункта централизованная система водоотведения отсутствует, канализование происходит в люфт-клозеты, пудр-клозеты, септики для сточных вод или в надворные уборные и выгреба, из которых жидкие бытовые отходы (ЖБО) вывозятся на сливные станции (пункты) или КНС. Источниками образования жидких бытовых отходов являются: неблагоустроенный жилищный фонд, учреждения и предприятия, не обеспеченные организованным водоотведением.

б) описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами;

В настоящий момент нет технической возможности привести сооружения КОС г.п. Лянтора к нормативам предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного значения утверждённых приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 №552 и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее – СанПиН 2.1.3684-21). Для приведения качества очистки КОС г.п. Лянтора к нормативам предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного значения, утверждённых приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 №552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» и СанПиН 2.1.3684-21, необходимо выполнить реконструкцию либо строительство новых канализационных очистных сооружений на основании современных технологий биологического удаления азота, биолого-химического удаления фосфатов и обработки осадков (деинвазии) сточных вод.

в) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения;

Технологическая зона централизованного водоотведения в г. п. Лянтор одна. Системы водоотведения обслуживает ЛГ МУП «УТВиВ».

К нецентрализованной системе водоотведения относятся неблагоустроенный жилищный фонд, учреждения и предприятия, не обеспеченные организованным водоотведением. Данные объекты оборудованы септиками, вывозом сточных вод из которых занимается ЛГ МУП «УТВиВ».

г) описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;

Отработанный ил и песок с песколовок размещается на иловых и песковых площадках общей площадью 3 240 м2, на которых происходит естественное обезвоживание осадка. Все отходы вывозятся специализированным транспортом на полигон ТБО.

д) описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;

Сети проложены из стальных и чугунных труб диаметром 89-400 мм. Техническое состояние канализационных трубопроводов удовлетворительное.

Характеристики действующих КНС и канализационных сетей города Лянтор представлены в таблице (Таблица 1).

Таблица 1

Характеристики действующих КНС и канализационных сетей г.п. Лянтор

| Адрес | Канализационные насосные станции | Канализационные сети |
| --- | --- | --- |
|  | КНС (производ. м3/час) | Марка насоса | Износ, % | Диаметр, мм | Протяжённость, км | Износ, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Озёрная 10 | ГКНС – 1 (500) | WiLO 8/10 BKN - 2шт | 66.47 | 89-400 | 102,45 | 77.57 |
|  |  | СМ 200-150 -400 – 6 2 шт |  |  |  |  |
|  |  | ГНОМ 10-10 |  |  |  |  |
| ул. Озёрная 12 | ГКНС – 2 (500) | - |  |  |  |  |
| микрорайон №5 строение №12/1 | КНС микрорайона №5 (229) | GRUNDFOS S1124ВМ1В511 |  |  |  |  |
|  |  | GRUNDFOS SL1.100.100.75.4.51D |  |  |  |  |
| 8 микрорайон | КНС микрорайона №8 (94) | GRUNDFOS SE1.80.80.22.4.50D – 2шт |  |  |  |  |
| ул. Дружбы народов строение 4/1 | КНС – 46 (100) | СМ 150-125 -315 – 6 – 2шт |  |  |  |  |
| ул. Набережная строение 24/1 | КНС – 48 (100) | СМ 150-125 -315 – 6 - 2шт |  |  |  |  |
| микрорайон 10 строение 11/1 | КНС – 56 (80) | СДВ 80/18 -2 шт |  |  |  |  |
| микрорайон № 2 | КНС – 76 (80) | СДВ 80/18 -2 шт |  |  |  |  |
| микрорайон № 2 | КНС – 77 (80) | СДВ 80/18 -2 шт |  |  |  |  |
| 7 микрорайон строение 21/1 | КНС – 78 (80) | СДВ 80/18 -2 шт |  |  |  |  |
| 7 микрорайон строение 10/1 | КНС – 79 (80) | СДВ 80/18 -2 шт |  |  |  |  |
| 3 микрорайон строение 23/1 | КНС – 81 (80) | СДВ 80/18 |  |  |  |  |
| 3 микрорайон строение 60/1 | КНС – 82 (130) | GRUNDFOS SEV. 80.100.110.2.51D – 1шт СМ 150-125 -315 – 4-1шт. |  |  |  |  |
| ул. Эстонских дорожников | КНС – 83 (100) | СМ 150-125 -315 – 6 – 2шт |  |  |  |  |
| мкрн. Эстонских дорожников | КНС – 84 (80) | СДВ 80/18 |  |  |  |  |
| 4 микрорайон строение 2/1 | КНС – 85 (80) | СДВ 80/18 -2 шт |  |  |  |  |
| Национальный посёлок | КНС – 86 (100) | СД 100/40 -2шт |  |  |  |  |
| ул. Магистральная строение 12/1 | КНС – 87 (295,2) | СДВ 80/18 |  |  |  |  |
|  |  | GRUNDFOS S1. 80.100.170.4.54H .C.304.G.N.D.511.Z |  |  |  |  |
| ул. Магистральная, строение №24 | КНС – 88 (100) | СМ 150-125 -315 – 6 -2шт |  |  |  |  |
| ул. Комсомольская строение №111. | КНС – 97 (100) | СМ 150-125 -315 – 6 -2шт |  |  |  |  |
| 6 микрорайон | КНС – 102 (200) | СМ 150-125 -315 - 4 |  |  |  |  |
| 6 микрорайон | КНС – 108 (100) | СМ 150-125 -315 – 6 -2шт |  |  |  |  |
| 10 микрорайон строение 85/1 | КНС – 134 (80) | СДВ 80/18 -2 шт |  |  |  |  |
| ул. Дружбы народов строение 25/1 | КНС – 141 (100) | СМ 150-125 -315 – 6 -2шт |  |  |  |  |
| микрорайон 10 строение 29/1 | КНС – 56/2 (100) | СМ 125-80-315 – 2шт |  |  |  |  |

Анализ существующей системы водоотведения города Лянтор выявил, что высокий износ объектов системы водоотведения и коллекторов создает угрозу экологической обстановки на территории города.

е) оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;

На сегодняшний день показателями надёжности системы водоотведения составляют:

- удельное количество заторов на канализационных сетях в 2020 году составило 4,76 ед./км;

- доля канализационных сетей после капитального ремонта – 0,50%.

На диаграмме показано количество заторов на канализационных сетях 
с 2010 г. по 2020 г.

ж) оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;

Объём сточных вод, поступающих на очистку, составляет 35% от проектной производительности КОС-14000, данный факт связан с общей тенденцией уменьшения расходов сточных вод в последние годы (применение водосберегающих технологий, применение приборов учёта воды, сокращение производства и др.). ЛГ МУП «УТВиВ» с целью оптимизации затрат и соблюдения технологии биологической очистки сточных вод в 2012 г. вывело одну из очередей (7000 м3/сут.) в консервацию. На сегодняшний день степень очистки сбрасываемых в реку Пим сточных вод не соответствует современным нормативным требованиям. Поэтому один из приоритетов развития канализационного хозяйства города Лянтор – повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой в р. Пим воде к нормативным показателям. Необходима реконструкция существующей системы очистки стоков, подразумевающей реконструкцию КОС с современной технологической схемой очистки сточных вод.

з) описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;

К нецентрализованной системе водоотведения относятся неблагоустроенный жилищный фонд, учреждения и предприятия, не обеспеченные организованным водоотведением. Данные объекты оборудованы септиками, вывозом сточных вод из которых занимается ЛГ МУП «УТВиВ».

и) описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа;

Проблемы КНС и проблемы эксплуатации сетей водоотведения:

- Значительное увеличение объёмов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на КНС;

- Износ сетей 77,57%;

- Старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%;

- Недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

- Неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- Попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита, автомобильных моек в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Проблемы канализационных очистных сооружений:

- Износ основных сооружений и оборудования 69,40%;

- Низкая эффективность очистки поступающих сточных вод от загрязняющих веществ, содержащихся в их составе;

- Устаревшие конструкции и несоответствие технологии и применяемого оборудования современным требованиям.

к) сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод. (пп. "к" введен Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 691)

Согласно 416 - ФЗ от 07.12.11 г., гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определённая решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Статья 12. п.1. Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Статья 12. п.2. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. ЛГ МУП «УТВиВ» наделено статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения г.п. Лянтор Постановлением Администрации городского поселения №22 от 15.01.2014 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения».

Раздел II «Балансы сточных вод в системе водоотведения»

а) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;

В г.п. Лянтор одна технологическая зона. Централизованную систему водоотведения обслуживает ЛГ МУП «УТВиВ». В таблице №2 приведен баланс водоснабжения и водоотведения за последние 10 лет (2010-2020 гг.) по г.п. Лянтор.

б) оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;

Поступление неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности, ливневых, талых и дренажных вод) в хозяйственно-бытовую централизованную систему водоотведения г.п. Лянтор – неорганизованное;

в) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;

Объёмы водоотведения просчитаны в соответствии с утвержденными нормативами потребления, а также в соответствии с показаниями общедомовых узлов учёта холодной воды.

г) результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;

В таблице №2 приведен баланс водоснабжения и водоотведения за последние 
10 лет (2010-2020 гг.) по г.п. Лянтор.

д) прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Показатели комплексного развития системы водоотведения для населения определяются исходя из необходимых потребностей и спроса на отведение сточных вод при развитии населённого пункта, прироста жилых площадей и общественно-деловой застройки.

Перспективные показатели спроса на отведение сточных вод потребителями городского поселения Лянтор до 2040 года определены на основании прогнозных данных численности населения генерального плана.

Таблица №1

Перспективные показатели спроса на отведение объёмов сточных вод на 
территории г.п. Лянтор

| № п/п | Потребители/год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026–2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по г.п. Лянтор, в т.ч.: | 2772,54 | 2805,39 | 2838,24 | 2864,52 | 2897,37 | 3232,44 |
| 1.1 | население | 1868,10 | 1890,23 | 1912,36 | 1930,07 | 1952,21 | 2177,97 |
|  | бюджет. и орг. | 115,60 | 116,97 | 118,33 | 119,43 | 120,80 | 134,77 |
|  | прочие орг. | 788,84 | 798,19 | 807,55 | 815,02 | 824,36 | 919,70 |
| 1.2 | Потери и неучтенные расходы | 415,88 | 420,81 | 425,74 | 429,68 | 434,61 | 484,87 |
| 1.3 | ВСЕГО: | 3 188,42 | 3 226,2 | 3 263,98 | 3 294,2 | 3 331,98 | 3 717,31 |

Таблица №2

Баланс водоснабжения и водоотведения за 2010-2020 гг.

| № п/п | Год | Объём добытой воды | Объём сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, в т.ч.: | Население | Другие потребители | Собственные нужды | Всего, в т.ч.: | Население | Другие потребители | Собственные нужды |
| 1 | 2010 | 2 108,6 | 1 103,8 | 621,0 | 383,8 | 1 694,7 | 1000,0 | 381,3 | 313,4 |
| 2 | 2011 | 2 023,9 | 1 061,5 | 596,2 | 366,3 | 1 627,5 | 960,0 | 363,2 | 304,3 |
| 3 | 2012 | 2 410,4 | 1 086,6 | 588,84 | 734,9 | 1 872,1 | 987,3 | 362,1 | 522,6 |
| 4 | 2013 | 2 504,9 | 1 202,9 | 569,2 | 733,6 | 1 939,4 | 1 057,8 | 360,2 | 521,4 |
| 5 | 2014 | 2 446,4 | 1 295,7 | 566,9 | 583,8 | 1 897,9 | 1 092,7 | 342,1 | 463,2 |
| 6 | 2015 | 2 503,3 | 1 367,5 | 557,6 | 578,2 | 1 926,7 | 1 126,5 | 336,0 | 464,2 |
| 7 | 2016 | 2 746,3 | 1 350,1 | 509,6 | 886,5 | 2 184,9 | 1 110,7 | 296,7 | 777,5 |
| 8 | 2017 | 2 400,8 | 1 362,1 | 478,3 | 560,4 | 1 824,4 | 1 165,9 | 302,5 | 356,0 |
| 9 | 2018 | 2 640,2 | 1 471,1 | 516,5 | 652,6 | 1 890,5 | 1 229,8 | 294,0 | 366,8 |
| 10 | 2019 | 2 473,2 | 1 430,9 | 502,5 | 539,8 | 1 805,1 | 1 216,2 | 294,5 | 294,4 |
| 11 | 2020 | 2 358,1 | 1 447,8 | 456,4 | 453,9 | 1 740,5 | 1 209,3 | 257,3 | 273,9 |

Диаграмма

Баланс водоснабжения и водоотведения за 2010-2020 г.

Раздел III «Прогноз объёма сточных вод»

а) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;

б) описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны);

В перспективе, в г.п. Лянтор эксплуатационная и технологическая зоны останутся прежними. Обслуживает объекты водоотведения ЛГ МУП «УТВиВ».

в) расчёт требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчётном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.05.2019 N 691)

Требуемая мощность очистных сооружений определяется на основании перспективного баланса поступления сточных вод на КОС г.п. Лянтор. Как говорилось выше: производительность существующих КОС-14000 составляет 
14 тыс. м3/сут., что, в свою очередь, является гарантированным резервом мощности на перспективу.

г) результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения;

На сегодняшний день отклонений в работе систем централизованного водоотведения не выявлено. Сети и КНС работают в штатном режиме. Как говорилось ранее, наблюдается значительный износ основного оборудования КНС и КОС.

Раздел IV «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»

а) основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.12.2016 N 1346)

Для повышения комфортности проживания населения, улучшения экологической обстановки, необходимо обеспечить максимальный охват территории городского поселения централизованной системой водоотведения. 
С этой целью необходимо выполнить реконструкцию КОС для улучшения качества очистки сточных вод за счёт технологических изменений в схеме очистки, а также строительство новых и реконструкцию действующих объектов и сетей водоотведения в целях снижения уровня износа, создания условий для подключения к системе централизованного водоотведения новых объектов.

Модернизация централизованной системы водоотведения предусмотрена по каждой из трех технологических стадий:

•	сбор сточных вод;

•	транспортировка сточных вод;

•	очистка сточных вод.

Основные направления программы предусматривают мероприятия, указанные в Разделе IV п. б).

б) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам представлены ниже в таблице №

Таблица№

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения 
с разбивкой по годам

| № п/п | Номер инвестиционного проекта | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации проекта, год | Необходимые капитальные затраты, млн. руб. | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1.19. | Реконструкция КНС-81 производительностью 1,92 тыс. куб. м/сут | 2022 | 16,0 | Генеральный план г.п. Лянтор |
| 2 | 3.1.15. | Реконструкция КНС-ВУ (ВОС г.п. Лянтор) | 2022 | 6,49 |  |
| 3 | 3.1.21. | Капитальный ремонт магистрального самотечного коллектора Ду 400 мм по ул. Озерная, ул. Новая. г. Лянтор | 2022 | 32,715 | Утвержденный план объектов реконструкции и капитального ремонта объектов коммунального комплекса в Сургутском районе на период 2021-2022 г. |
| 4 | 3.1.20. | Реконструкция КНС-48 производительностью 2,4 тыс. куб. м/сут | 2023 | 18,0 | Генеральный план г.п. Лянтор |
| 5 | 3.1.12. | Реконструкция ГКНС-2 производительностью 5,18 тыс. куб. м/сут | 2023 | 14,008 |  |
| 6 | 3.1.13. | Реконструкция КНС-86 производительностью 2,4 тыс. куб. м/сут | 2023 | 6,49 |  |
| 7 | 3.1.16. | Реконструкция КНС-87 производительностью 3,89 тыс. куб. м/сут | 2023 | 10,521 | Генеральный план г.п. Лянтор |
| 8 | 3.1.7. | Реконструкция КНС-84 производительностью 1,92 тыс. куб. м/сут | 2024 | 20,0 |  |
| 9 | 3.1.3. | Реконструкция КНС-102 производительностью 4,8 тыс. куб. м/сут | 2024 | 12,981 |  |
| 10 | 3.1.10. | Реконструкция ГКНС-1 производительностью 10,8 тыс. куб. м/сут | 2024 | 29,208 |  |
| 11 | 3.1.11. | Реконструкция КНС-141 производительностью 2,4 тыс. куб. м/сут | 2024 | 6,49 |  |
| 12 | 3.1.9. | Реконструкция канализационных очистных сооружений (2-й очереди – 7 тыс. куб. м/сут) | 2024 | 192,945 |  |
| 13 | 3.1.6. | Реконструкция КНС-46 производительностью 2,4 тыс. куб. м/сут | 2025 | 6,49 |  |
| 14 | 3.1.5. | Реконструкция КНС-56/2 производительностью 1,92 тыс. куб. м/сут | 2026 | 5,192 |  |
| 15 | 3.1.2. | Реконструкция КНС-85 производительностью 1,92 тыс. куб. м/сут | 2027 | 5,192 |  |
| 16 | 3.1.1. | Реконструкция КНС-79 производительностью 1,92 тыс. куб. м/сут | 2029 | 5,192 | Генеральный план г.п. Лянтор |
| 17 | 3.1.14. | Реконструкция КНС-108 производительностью 2,4 тыс. куб. м/сут | 2031 | 6,49 |  |
| 18 | 3.1.8. | Реконструкция КНС-97 производительностью 2,4 тыс. куб. м/сут | 2032 | 6,49 |  |
| 19 | 3.1.4. | Реконструкция КНС-76 производительностью 1,92 тыс. куб. м/сут | 2033 | 5,192 |  |
| 20 | 3.1.18. | Реконструкция КНС-83 производительностью 2,4 тыс. куб. м/сут | 2034 | 6,49 |  |
| 21 | 3.1.17. | Реконструкция КНС-77 производительностью 1,92 тыс. куб. м/сут | 2036 | 5,192 |  |
| 22 | 3.1.22. | Реконструкция канализации диаметрами 110-500 мм, общей протяженностью 22,8 км | 2021-2034 | 268,174 |  |

Целью реализации проекта является замена устаревшего и неэффективного насосного оборудования на современное. Реконструкция машинного отделения КНС, в том числе замена изношенных металлоконструкций, технологических трубопроводов и запорной арматуры. Автоматизация управления технологическими процессами КНС.

Ожидаемый эффект - удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения перспективных потребителей.

в) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;

- Износ основных сооружений и оборудования 69,40%;

- Низкая эффективность очистки поступающих сточных вод от загрязняющих веществ, содержащихся в их составе;

- Устаревшие конструкции и несоответствие технологии и применяемого оборудования современным требованиям;

- Устаревшее и неэффективное насосное оборудование;

- Изношенные металлоконструкции, технологические трубопроводы и запорная арматура.

г) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения;

Строящиеся и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения – отсутствуют.

По результатам обследования канализационных очистных сооружений (технологической системы очистки сточных вод) экспертами сделан вывод, что существующая схема не в состоянии обеспечить очистку сточных вод до требуемых нормативов и нет технической возможности довести качество очистки на существующем оборудовании до нормативных значений. Крайне необходимо выполнить реконструкцию КОС-14000 г.п. Лянтор с существенным изменением технологической схемы.

д) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

В целях развития централизованной системы водоотведения г.п. Лянтор продолжаются работы по внедрению автоматизированной системы диспетчеризации и управления канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций. Цель мероприятия – повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование;

В перспективе маршруты прохождения трубопроводов водоотведения останутся прежними.

ж) границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений г.п. Лянтор приняты в соответствии с требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" – 400 м.

з) границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

В перспективе изменение размещения объектов централизованной системы водоотведения не планируется.

Раздел V «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

а) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2020 N 728)

План снижения сбросов загрязняющих веществ, программа повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды отсутствуют.

Реконструкция Канализационных Очистных Сооружений КОС 7000 м3/сут. 2-ая очередь позволит повысить качество сбрасываемых стоков в водный объект к нормативам предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного значения утверждённых приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 №552 и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее – СанПиН 2.1.3684-21)

б) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Раздел VI «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»

Объём капитальных вложений отдельно по каждому мероприятию приведен в разделе IV схемы водоотведения.

Раздел VII «Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 13.12.2016 N 1346)

а) показатели надёжности и бесперебойности водоотведения;

За 2020 г. удельное количество подпоров на канализационных сетях составило 4,76 шт/км. Целевой показатель установлен 0,5 шт/км. Индекс реконструируемых сетей составил за период 2016-2021 гг. – 0,50%, цель – 5%. Целевой показатель достигается путём замены изношенных канализационных сетей.

б) показатели очистки сточных вод;

Фактический объём поступивших стоков на КОС за 2020 г. составил 
1 740,54 тыс. м3 (4,77 тыс. м3/сут.), при этом производительность существующих КОС составляет 14 тыс. м3/сут. Количество стоков, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, за 2020 год составило порядка 
60 % от общего объёма.

в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

Основным показателем эффективности использования энергоресурсов принимается удельное значение затраченной электроэнергии на количество переданных стоков. Указанные показатели будут достигаться постепенно посредством реконструкции КНС и установки систем автоматизации и учета. 
В 2020 г. удельный расход электроэнергии на перекачку стоков составил 0,41 кВт*ч/м3, целевой показатель – 0,28 кВт*ч/м3.

Раздел VIII «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»